# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产25000吨精细农化产品项目（一期）

建设单位（盖章）：  菏泽遍净生物科技有限公司

编制日期：               2023年03月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产25000吨精细农化产品项目（一期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-371723-89-01-132326 |
| 建设单位联系人 | 刘家华 | 联系方式 | 18354008288 |
| 建设地点 | 山东省菏泽市成武县化工园区 |
| 地理坐标 | （东经115 度55分20.280秒，北纬35度0分46.800秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2631 化学农药制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26：44.农药制造263 单纯物理 分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 成武县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-371723-89-01-132326 |
| 总投资（万元） | 50000 | 环保投资（万元） | 2470 |
| 环保投资占比（%） | 4.9% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《成武化工产业园总体规划（2018-2030年）》 审批机关：菏泽市人民政府 审批文件名称及文号：菏泽市人民政府关于《成武县港航产业园区总体规划》（2017-2030）请示的批复（成政字[2018]172号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《成武化工产业园总体规划（2018-2030年）》 召集审查机关：菏泽市生态环境局 审查文件名称及文号：《菏泽市生态环境局关于转发<成武化工产业园规划环境影响评价报告书审查小组意见>的函》（菏环函[2019]56 号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据 2018 年9 月28 日《山东省人民政府办公厅关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]185 号），成武化工产业园四至范围：东至纬一路，西至纬五路，南至经九路，北至经二路，面积为5.83km2，该片区符合城乡规划和土地利用规划部分为5.03km2（即扣除了四至范围西南45.73公顷、西北20.18公顷、东北13.23公顷，三个边角为基本农田用地），因此认定面积为5.03km2，本项目位于认定范围内。 成武县人民政府于2018年12月28日印发了《成武县人民政府关于设立成武化工产业园的通知》（成政字[2018]192号）、《成武县人民政府关于成武化工产业园总体规划（2018-2030）请求的批复》（成政字[2018]193 号），并对成武县化工园区进行新一轮规划和规划环境影响评价，产业园规划面积和范围与山东省人民政府认定的范围和面积一致，规划面积为5.03km2。 《成武化工产业园规划环境影响报告书》于2019年5月23日组织了专家审查，菏泽市生态环境局2019年9月10日发布了《菏泽市生态环境局关于转发<成武化工产业园规划环境影响评价报告书审查小组意见>的函》（菏环函[2019]56号）。 一、与园区规划的符合性分析 1、功能定位 根据《成武化工产业园总体规划（2018-2030年）》，产业园的功能定位为： （1）鲁西产业链条的节点——经济区域一体化发展的趋势，使得现代开发区的定位必须立足于区域城镇网络和产业布局中加以综合考虑。从区域角度分析，随着山东西部经济隆起带的进一步融合发展，成武化工产业园将成为鲁西南产业链条中与菏泽经济片区内的重要节点。 （2）成武县的主要化工项目聚集区——成武化工产业园作为独立工矿用地，今后在成武全县的产业布局中应进一步增强化工产业园的地位，积极引导化工项目入驻化工产业园，而园区应努力提升基础设施和公共服务水平，将化工产业园打造成为成武县域内的主要化工项目聚集区。 2、产业定位 根据《成武化工产业园总体规划》(2018-2030)，成武化工产业园产业定位分为三个层次：主导产业、可发展产业、适度发展产业。 （1）主导产业——精细化工、医药化工等。 （2）重点发展产业——生物科技。 （3）适度发展产业——新材料辅料。 3、空间布局规划 化工产业园的规划结构可以概括为“一心、两轴、三组团”的布局框架。 “一心”：规划位于化工产业园南部，德商路以西、伯张路以南、经八路以北、纬四路以东围合形成，包括化工产业园公共管理、商业商务、公用设施营业网点用地、仓储物流等在内的公共服务中心。 “两轴”：以德商公路作为南北向门户轴线，是园区产业布局功能轴。另一条是伯张路两侧布局公共服务设施，组成园区的公共服务轴。 “三组团”：为便于组织管理，结合现状规划以纬四路、伯张路为界，将规划建设区划分为三组团，现状部分为传统发展组团，西部为科技创新组团，南部为大众创业组团。 本项目厂址位于成武化工产业园内，属于传统发展组团，用地性质为三类工业用地，本项目属于精细化工，属于园区主导产业。因此，拟建项目建设符合园区产业定位，符合《成武化工产业园总体规划》(2018-2030)。 4、准入条件 工业园规划的产业发展定位： 主导产业——精细化工、医药化工等； 重点发展产业——生物科技； 适度发展产业——新材料辅料。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）行业分类情况，结合园区所处位置环境特点以及环境制约因素，提出符合规划发展产业定位的为优先发展行业，禁止不符合国家现行的产业政策、和不符合用地类型的项目进入，见下表。 表1-1 入区行业控制建议 类别 代码 类别名称 说明 优先进入 C26 化学原料和化学制品制造业 C261 基础化学原料制造 全部 C262 肥料制造 全部 C263 农药制造 涉及剧毒化学品的除外 C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 C2643、C2645除外 C265 合成材料制造 C2652除外 C266 专用化学产品制造 C2667除外 C268 日用化学产品制造 全部 C27 医药制造业 C271 化学药品原料药制造 全部 C272 化学药品制剂制造 全部 C276 生物药品制品制造 全部 C28 化学纤维制造业 C283 生物基材料制造 全部 允许进入 C29 橡胶和塑料制品业 C291 橡胶制品业 C2914除外 C42 废弃资源综合利用业 全部 其他 1.能够实现开发区内企业之间产业链的延续的项目； 2.开发区基础设施建设； 3.高科技含量高的、产品附加值高，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平； 禁止进入 其他 1.不符合国家现行的产业政策的项目； 2.不符合用地类型的项目； 3.属于园区负面清单的项目； 4.结合菏泽市正在编制的《菏泽市“三线一单”暨城市环境总体规划》，对其一些禁止要求一并执行。 拟建项目主要进行农药制剂的生产，产品行业类别为C263农药制造，皆为入区行业控制建议清单中优先进入类别。根据《剧毒化学品名录》（2015版），项目产品不属于剧毒化学品，拟建项目符合园区规定的入区行业控制建议清单。 二、与园区规划环评结论及审查意见的符合性分析 表1-2 本项目与园区规划环评结论及审查意见的符合性 园区规划环评结论及审查意见要求 项目情况 符合性 区域的废水全部排入园区规划一级、三级污水处理厂，并将再生水厂深度处理后的部分废水回用于园区绿化、道路洒水和消防供水。 项目废水经自建污水处理站处理后，排入园区污水处理厂处理 符合 实行集中供热，除园区集中供热热源外，入区项目不准再单设自备锅炉和取暖锅炉。 项目用热为电加热 符合 各企业装置产生废气采取相应治理措施，确保排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)等相应标准要求。 本项目工艺废气均采用相应治理措施，可实现达标排放 符合 对今后入区的各化工企业要求必须不断改进生产工艺，采用先进的生产工艺，最大限度的减少工艺废气的无组织排放。 本项目采用LDAR技术与制度，采用DCS自动控制系统等，最大限度减少无组织排放 符合 将生活垃圾集中收集后全部送往成武县生活垃圾焚烧发电厂进行处理；建立工业固体废物交换平台，实现工业固体废物的综合利用；危险废物全部送往有相应资质的处置单位进行安全处置。 项目生活垃圾集中收集处理，一般工业固废外售或委托交由环卫部门处理，危废委托有资质单位处置 符合 贯彻清洁生产促进法，并配套相应的“鼓励性政策”和“制约性政策”，引导企业实施清洁生产，变末端治理为全过程控制。 本项目符合清洁生产要求 符合 加强区内废物的综合利用，贯彻循环经济的理念、合理设计产业链，加强固体废物的综合利用和废水的梯级利用。 项目收集的粉尘回用于生产 符合 加强监督管理，完善园区和企业自身的监督管理体系；严格执行建设项目环境影响评价制度，对进区企业严格把关，坚决执行“三同时”原则。 本项目执行了建设项目环境影响评价制度，并承诺严格执行“三同时”原则 符合 加大园区中水回用力度，最大程度的实现废水资源化利用，减少新鲜水取用量。 项目污水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂 符合 及时落实园区的各项环境风险防范工作，加强入区项目的环境风险管理，工业区及入区项目均制定全面可靠的环境风险应急预案。 本项目对环境风险采取了各项措施，拟编制环境风险应急预案 符合 综上，项目符合园区规划环评结论及审查意见要求。 三、与园区规定的环境准入负面清单符合性分析 表1-3 本项目与园区环境准入负面清单符合性 分类 序号 具体内容 拟建项目情况 符合性 行业 1 不符合园区产业定位的行业 本项目涉及行业皆为入区行业控制建议清单中优先进入类别。 符合 工艺及产品 1 《产业结构调整指导目录(2013年修订)》中淘汰类、限制类项目；《外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的 本项目不属于产业结构调整指导目录(2013年修订)》中淘汰类、限制类项目，《外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的项目 符合 2 不符合行业准入条件、行业发展规划的项目 本项目符合行业准入条件及发展规划 符合 资源利用 1 高水耗项目；清洁生产水平属于低于国内基本水平的 本项目清洁生产水平不低于国内基本水平 符合 污染控制 1 排放的废水中含难降解的有机污染物的项目以及不能采取有效措施控制、导致具有生态环境风险的 本项目厂区污水处理站采取有效控制措施，项目废水可达标排入园区管网 符合 2 排放涉及重金属废水、剧毒废水、放射性废水项目 本项目废水不涉及 符合 3 废水经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目 本项目废水经厂区污水处理站处理后可达标排入园区污水处理站 符合 4 固废、危废产生量大，危险废物处置费用与项目营业额比例不合理的、具有重大环境管控风险的 本项目危废处置拟委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。 符合 5 具有重大环境风险、且无法采取有效防治、应急措施的 本项目采取有效防治、应急措施 符合 6 其他不符合菏泽市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目 本项目符合菏泽市产业政策、行业规划、污染物能达标排放、主要污染物排放取得总量指标 符合 7 其他管理按照菏泽市正在编制的“三线一单进行管理 具体见菏泽市“三线一单”分析 符合 综上，项目不属于园区环境准入负面清单中项目，另外根据成武县化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室出具的《关于菏泽遍净生物科技有限公司年产25000吨精细农化产品项目的审查意见》（成化安转办发[2023]3号），该项目符合园区产业定位及有助于园区产业链延伸，提高产品附加值，同意入园建设。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 （1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类中“新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药”和淘汰类项目中的“钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1 公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置”，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。 （2）根据《禁限用农药名录》，本项目各农药产品不属于禁用限用农药。 （3）根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 （4）本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码：2211-371723-89-01-132326（见附件4）。 2、规划符合性分析 本项目建设地点位于山东省菏泽市成武县化工园区，根据《成武县城市总体规划（2012～2030 年）》，项目所在地用地性质规划为三类工业用地，本项目建设符合成武县城市总体规划的要求。 本项目属于C2631化学农药制造，不涉及高毒、剧毒化学品，属于优先进入行业，符合园区主导产业，符合园区的准入条件。 3、与《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150）号）符合性分析 表1-2 拟建项目与（环环评〔2016〕150）号）符合性分析 分类要求 环环评[2016]150号 本项目情况 符合情况 强化“三线一单”约束作用 （一）相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，符合当地土地利用规划，不在生态保护红线范围内 符合 （二）有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目对照区域环境质量目标，深入分析预测了项目建设对环境质量的影响，强化了污染防治措施和污染物排放控制要求。 符合 （三）相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批·决策提供重要依据。 本项目不属于高耗能、高耗水项目。 符合 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，符合国家产业政策和当地土地利用总体规划。 符合 建立“三挂钩”机制 （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，符合当地规划。 符合 （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 项目所在区域现有同类型项目未造成严重环境污染和生态破坏，不属于环境违法现象多发区；本项目为新建项目。 符合 （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求。 符合 多措并举清理和查处环保违法违规项目 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。 本项目为新建项目。 符合 三管齐下”切实维护群众的环境权益 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 该项目执行了环保“三同时”制度。 符合 （十）加强建设项目环境保护相关科普宣传。推动地方政府及有关部门、建设单位创新宣传方式，让建设项目环境保护知识进学校、进社区、进家庭。鼓励建设单位用“请进来、走出去”的方式，让广大人民群众切身感受建设项目环境保护的成功范例，增进了解和信任。对本地区出现的建设项目相关环境敏感突发事件，要协同有关部门主动发声，及时回应社会关切。 加强建设项目环境保护相关科普宣传。 符合 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 4、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 2016年8月，经省政府批准（鲁政字[2016]173 号），省环保厅、省发展改革委等8部门联合印发了《山东省生态保护红线规划》（鲁政字[2016]173 号）。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线，重要水源保护地及城镇集中式饮用水水源保护区的一、二级保护区全部纳入生态保护红线。根据《菏泽市生态保护红线规划（2017—2020 年）》，经与国家、省、市各类规划充分衔接，共划定了66 个生态保护红线区块，总面积为1132.93 km2，约占全市总面积的9.26%，其中省级生态保护红线总面积924.17 km2，占全市面积的7.55%，主要分布在黄河、黄河故道及部分重要河流区域。 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）附件山东省生态保护红线区块登记表和山东省生态保护红线规划图集，距离本项目最近的生态红线区为“东鱼河-胜利河-东舜河水源涵养生态保护红线区”，距离约为1.65公里，拟建项目不在菏泽市省级生态保护红线范围内，符合山东省生态保护红线规划要求。拟建项目与菏泽市省级生态保护红线相对位置关系见附图5。本项目附近生态保护红线区如下表。 表1-4 本项目附近生态保护红线区登记表 名称 代码 外边界 I类红线区 生态功能 类型 边界描述 面积km2 边界描述 面积km2 东鱼河-胜利河-东舜河水源涵养生态保护红线区 SD-17-B1-10 东至田楼村，南至256省道，西至李堂，北至东薛村。 40.95 北至史庄村，西至包庄村，南至白寨村，东至田楼村。 11.85 水源涵养、土壤保持 湿地、河流、湖泊、水库、森林 （2）环境质量底线 本次评价参考《山东省生态环境保护“十三五”规划》对拟建项目环境质量底线符合性进行分析。根据该规划，拟建项目污染物排放基本不会对周边产生影响，符合山东省环境质量底线要求。 表1-3 拟建项目环境质量底线符合性分析 序号 文件 名称 规划内容 拟建项目情况 符合性 1 山东省生态环境保护“十三五”规划 设区市空气质量优良天数比例：62% 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，项目运行期废气得到有效治理，废气能够达标排放，预计对周边环境影响较小 符合 重点流域水质优良率：≥60% 本项目污水经厂区污水处理站处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理，对环境影响较小 受污染耕地安全利用率：90%左右 本项目不占用耕地，不向周边耕地排放污染物 污染耕地安全利用率：≥90% （3）资源利用上线 根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市 “三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（菏政字〔2021〕19号）中资源利用上线要求：强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。全市用水总量控制在24.75亿立方米以下，推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数不低0.65，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上分别下降10%和5%,完成省下达目标任务；优化建设用地结构和布局，控制国土空间开发强度，严控城乡建设用地新增规模。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低单位地区生产总值能耗，加快清洁能源、新能 源和可再生能源推广利用，提高天然气消费量占能源消费总量比重。 该项目运营过程中，消耗一定的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水量不会达到资源利用上线。因此，该项目符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 该项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，本次环评对照菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案，本项目属于C2631 化学农药制造，不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药。不在菏泽市环境空间布局行业约束清单内，选址位于重点管控单元，对照生态环境准入清单重点管控单元要求具体见下表。 表1-4 拟建项目与《菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 一 菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元准入要求 相符性分析 1 空间布局管控要求；根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局各类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、淀粉、鱼粉、石材加工、钢铁、火电和其他严重污染水环境的生产项目，严把涉大气污染物排放项目的准入门槛，原则上严禁钢铁、水泥、平板玻璃、焦化 (承接省内除外)、铸造等行业新增产能。严格执行畜禽养殖禁养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，逐步推行工业项目进驻工业园区或聚集区，实现集约高效发展。 本项目不属于管控项目，项目拟建于成武县化工园区，符合入园要求。 2 污染物排放管控要求。严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，强化不达标区域污染物排放总量削减。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复 本项目污染物防治满足国内先进水平，符合。 3 3. 环境风险防控要求。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 本项目满足要求 4 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。 本项目满足要求 二 成武化工产业园管控单元（编码：ZH37172320007；类型：重点管控单元） —— 1 空间布局约束； 管控单元范围：成武化工产业园园区规划范围（东至纬一路，西至纬五路，南至经九路，北至经二路）。 1.对村庄和敏感机构严格执行搬迁安置计划； 2.新建、改建、扩建涉重金属项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区规划等要求； 3.限制准入排放的废水中含重金属铅、汞、镉、六价铬和类金属砷、剧毒物质、放射性物质、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目，涉重金属微量排放项目应符合园区规划环评准入要求；禁止准入排放大量浓盐废水、大量含氟废水项目或经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目，工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目，固废、危废产生量大且不可回收再利用的项目，具有重大环境风险且无法采取有效防治、应急措施的项目； 4.执行园区规划环评产业准入要求和布局要求。 本项目符合园区 规划，不排放重 金属，无生产废水。 2 污染物排放管控； 1.新建、改建、扩建做环评报告书的工业项目主要污染物治理要达到国内同行业先进水平；完善现有工业企业废气、废水治理设施，确保正常运行，定期委托检测； 2.制药、农药行业：真空泵、蒸馏（精馏）塔，离心机，常压反应釜、中转（暂存）罐、烘干等设备产生的高浓度废气应进行有效收集处理；原辅材料存放、堆积场所，含有机溶剂或易挥发废气的，应密闭保持并配套建设有效收集治理设施；投料、包装灌装）等工艺环节无组织逸散的废气应进行有效收集处理；采用乙二醇、含氯有机物作为冷媒的工艺环节，应对无组织逸散的废气进行有效收集处理； 3.完善园区污水集中处理设施、污水管网、雨水管网建设，污水管网覆盖区域禁止工业废水和生活污水直排（安装废水在线监控企业除外），逐步实施雨污分流；园区持续推进“一企一管”和地上管廊的建设与改造，并逐步推行废水分类收集、分质处理；实行废水排放量和污染物排放浓度双管控，禁止稀释排放或者以不正常运行污水处理设施等逃避监管的方式偷排工业废水； 4.落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放；加大工业堆场扬尘管控力度，园区内所有煤场、渣场、原料堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置，进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、 采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 本项目不涉及有机废气，生产过程密闭，产生的粉尘收集后通过旋风+布袋除尘+水膜除尘装置处理。配套污水处理站 3 环境风险防控； 1.紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ+级的建设项目； 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系；企业和园区应编制环境应急预案并定期开展演练； 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障； 4.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗； 5.重点监管涉重企业及土壤高污染风险企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 6.定期对园区及周边地下水进行检测。 项目周边无环境敏感点；项目无废水排放，固废暂存做好防渗等要求 4 资源利用效率； 1.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定，加快取水水库、供水管网及中水管网建设，逐步减少地下水开采量；严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T 36575-2018）； 2.按照园区规划、环评等文件设定的总投资、投资强度、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等指标，无认定的执行全县统一要求且达到国内同行业先进水平。 本项目不涉及地下水开采，满足能耗指标。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求和国家产业政策。 与《农药产业政策》符合性分析 表1-5 《农药产业政策》符合性 序号 文件要求 项目情况 符合性 第一章 政策目标 1 第三条 优化布局。促使各地区农药工业合理定位、协调发展。大力推动产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染。到2015 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50％以上，2020年达到80％以上。 本项目位于成武县化工园区，符合入园要求。 符合 2 第五条 加快工艺技术和装备水平的提升。严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平。到2015年制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产70%实现生产自动化控制和装备大型化，2020 年达到90％以上。 本项目生产过程自动化控制 符合 第二章 产业布局 3 第十条 综合考虑地域、资源、环境和交通运输等因素调整农药产业布局。通过生产准入管理，确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区和环境敏感地区。 拟建项目符合相关产业政策和园区规划，无近距离生态环境脆弱地区和环境敏感地区 符合 4 第十一条 新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区，新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时，鼓励进入工业集中区。 项目为新建项目，位于成武县化工园区 符合 5 第十二条 对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力，推动其逐步调整、搬迁或转产。 拟建项目符合国家产业政策 符合 第四章 产品结构 6 第二十条 重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂，适应耕作制度、耕作技术变革的除草剂，果树和蔬菜用新型杀菌剂和病毒抑制剂，用于温室大棚、城市绿化、花卉、庭院作物的杀菌剂，种子处理剂和环保型熏蒸剂，积极发展植物生长调节剂和水果保鲜剂，鼓励发展用于小宗作物的农药、生物农药和用于非农业领域的农药新产品。大力推动农用剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，支持开发、生产和推广水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂（片剂）等新型剂型，以及与之配套的新型助剂，降低粉剂、乳油、可湿性粉剂的比例，严格控制有毒有害溶剂和助剂的使用。鼓励开发节约型、环保型包装材料。 项目产品为水基型，符合国家产业政策要求 符合 7 第二十二条 国家适时发布鼓励、限制、淘汰的农药产品目录，并通过土地、信贷、环保等政策措施严格控制资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的农药新增产能，禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移，加快落后产品淘汰。 拟建项目符合国家产业政策，属于允许类项目。“三废”排放量较小，采用配套的环保设施处理后，污染物可达标排放 符合 6、与《农药生产准入条件》符合性分析 表1-6 《农药生产准入条件》符合性 《农药生产准入条件》 项目情况 符合性 一、布 局要 求 （一）区域布局：1．新开办一级农药生产 企业须设于有关部门批准的工业聚集区 内。2．新开办二级农药生产企业，须设 于交通便利、物流快捷、信息流大、靠近 用户的区域。3．现有农药生产企业搬迁， 应符合向工业聚集区集聚、减轻对周边环 境影响的原则，制止低水平重复建设和污 染转移 本项目为新建项目，位于成武县化工园区，交通便利、物流快捷符合国家产业政策。 符合 （二）工厂布局：厂区条件允许，宜采用 矩形街区布置方式；生产区、办公区和生活区应分开；除草剂、杀鼠剂生产车间，特别是制剂加工车间应和其他农药生产车间有适当的安全距离，避免交叉污染。 项目车间采用矩形布置；生产区和办公生活区分开 符合 二、生产装置要求 （3）水乳剂 应设：制剂调配釜（带搅拌）、高剪切搅拌机或管线式高剪切乳化机、计量槽、助剂调配釜、过滤器、设备清洗液储罐、产品储罐、软水制备装置等。使用固体原药的，还应配置母药调配釜。 本项目水乳剂生产设备包含配制釜（带搅拌）等 符合 三、产 品和 生产 工艺 要求 （一）限制发展产品：1．剧毒、高毒、高残留农药原药。2．现有能力已过剩的农药原药。3．其他限制品种。以下品种不得新增生产能力：三氯杀螨醇、五氯酚、五氯酚钠、林丹。 拟建项目产品 不属于农药原药和限制类品种 符合 （二）要淘汰的落后工艺和产品：1．落后生产工艺装备（1）钠法百草枯生产工艺；（2）农药产品手工包（灌）装工艺及设备；（3）采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）；（4）农药粉剂雷蒙机法生产。 项目不属于要淘汰的落后工艺和产品 符合 四、环 保设 施 （一）污染物收集：1．固体废物的收集：（1）废物收集场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰、采取防雨措施；（2）蒸馏残液要从工艺装置直接装桶，由本企业或送有资质的单位焚烧处理。 项目危废仓库为密闭仓库，为重点防渗区，采取严格的防渗处理；项目产生的危废委托有资质 单位处置；项目无蒸馏残渣产生 符合 2．液体废物的收集：雨水、生活污水和生产污水分别收集。 项目雨水、生活污水和生产污水分别收集 符合 3．气体废物的收集：（1）原药生产的工艺生产装置尾气经排放系统进入处理装置；（2）加料和出料不能密闭的部分区域，设置负压排气设施，排出的废气集中送到尾气处理设施；（3）使用有机溶剂或有粉尘的加工装置应该密闭，不能密闭的应采取局部排风设施，排出的尾气集中处理。（5）农药制剂加工过程中有粉尘产生的，应配备密闭的物料输送系统，暂不能实施的，应对粉体进料、干湿粉料转移、干燥和进出料、筛分等粉尘飞溢部位，配置负压隔离或配有脉冲除尘器的高强度循环吸风罩等装备。尾气处理应配备水幕除尘装置；（6）农药制剂加工过程中应采用密闭式设备。未采用密封设备的加料口、岀料口等部位，应设局部排气装置并用风管引出，尾气需经吸附塔（或罐）处理； 拟建项目加工装置均密闭。农药制剂加工过程中采用密闭式设备。配备密闭的物料输送系统，粉尘经旋风+布袋除尘+水膜除尘装置处理 符合 （二）污染物处理：1．固体废物的处理：（1）不属于危险化学品、无回收价值的固体废弃物，送填埋场处理；（2）危险废物、废弃包装物等送有资质的单位处理。 生活垃圾由环卫部门定期清运，危废委托有资 质单位处置 符合 2．液体废物的处理：（1）预处理：采用隔油、氧化、吸附、化学絮凝、沉降、酸碱调节等方法。（2）生化处理：采用厌氧、好氧、兼氧处理工艺。（3）高浓度难降解有机废水：应采用焚烧的方法处理。 项目污水处理站采取“芬顿氧化+絮凝沉淀+调节池+水解酸化+两级A/O+二沉池”的工艺 符合 3．气体废物的处理：含有机溶剂尾气： 采用冷却或深冷／冷凝等方法回收。 拟建项目不产生有机废气 符合 7、与《菏泽市“十四五”生态环境保护规划》（菏政发〔2021〕11号）符合性分析 本项目与《菏泽市“十四五”生态环境保护规划》符合情况见下表。 表1-7 本项目与《菏泽市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 菏泽市“十四五”生态环境保护规划 项目情况 符合性 加快产业结构调整 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。严格按照《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》要求，聚焦地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，加快淘汰低效落后动能。严格落实环保、安全、技术、能耗、效益等标准，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 本项目不属于低效落后产能 符合 严把准入关口。严格落实《环境保护综合名录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，引导企业绿色转型。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、平板玻璃、地炼、水泥、轮胎等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。 本项目不属于“两高”项目 符合 大力推进清洁生产。加强项目建设和产品设计阶段清洁生产。新（改、扩）建项目进行环境影响评价时，应分析论证原辅料使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂内外运输方式以及污染物产生与处置等，对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行说明，相关情况作为环境影响评价的重要内容。严格执行产品能效、水效、能耗限额、污染物排放等标准。强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动，实施能效、水效“领跑者”制度。严格落实《山东省清洁生产审核实施方案》，依法在重点行业实施强制性清洁生产审核，引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。鼓励开展行业、工业园区和企业集群整体审核模式试点。探索推行企业清洁生产审核分级管理模式，对高耗能、高耗水、高排放企业以及生产、使用、排放《优先控制化学品名录》中所列化学物质的企业严格实施清洁生产审核。实施企业清洁生产领跑行动，发挥清洁生产对碳达峰、碳中和的促进作用。 本项目加强节水节电管理，减少耗水耗电量 符合 深化能源结构调整 压减煤炭消费总量。严格落实“十四五”煤炭消费压减方案和年度计划，实施煤炭消费减量替代，完成省下达的煤炭消费总量压减任务。严控新增耗煤项目，合理控制煤电建设规模和发展节奏，不新增燃煤自备电厂。2021年10月底，除高效煤粉锅炉外，全面淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。持续推进30万千瓦以下煤电机组关停整合，在保证电力、热力供应前提下，关停淘汰年平均供电煤耗高于304克/千瓦时的低效煤电机组；具备改造条件的，积极实施参数提升、“抽改（高）背”升级改造。新建生物质锅炉不得掺烧煤炭、重油、渣油等化石燃料。 本项目使用电加热供热。 符合 深化工业污染源治理 大力推进重点行业VOCs治理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。严格执行VOCs行业和产品标准。全面推进低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用。持续开展重点行业泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。加强汽修行业VOCs综合治理。 项目不涉及VOCs废气 符合 加强温室气体排放控制 控制工业过程二氧化碳排放。升级建材、化工领域工艺技术，控制工业过程二氧化碳排放。推广水泥生产原料替代技术，鼓励利用转炉渣等非碳酸盐工业固体废物作为原辅料生产水泥。推动煤电、煤化工等行业开展全流程二氧化碳减排示范工程。加大对二氧化碳减排重大项目和技术创新扶持力度。 项目不涉及，项目符合清洁生产的要求。 符合 8、项目与鲁环委办[2021]30号的符合性分析 2021年8月22日山东省生态环境委员会办公室发布了《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)、山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025年)、山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025年)的通知》(鲁环委办[2021]30号)，拟建项目与鲁环委办[2021]30号的符合性分析见下表。 表1-8 拟建项目与鲁环委办[2021]30号的符合性分析 序号 鲁环委办[2021]30号 项目情况 符合性 一、山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025年) 五、防控地下水污染风险持续推进地下水环境状况调查评估，2025年年底前，完成一批化工园区、化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、矿山开采区、尾矿库等其他重点污染源地下水基础环境状况调查评估。强化危险废物处置场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。 项目位于成武化工产业园内，危险废物暂存于危废暂存库，本次环评提出了危险废物分类收集、安全贮存、无害化处置(委托处理)等方面的合理建议；建设单位将积极配合各部门及园区开展各项整治工作 符合 七、加强工业节水，2025年年底前，全省高耗水工业企业节水型企业达标率达到50%，全省创建50家节水标杆企业和10家节水标杆园区。积极推动济南、烟台、济宁、临沂等市纳入国家区域再生水循环利用试点。指导试点市建设污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系，搭建再生水生产、输配、利用链条，探索理顺再生水价格体系。 拟建项目“清污分流”、“雨污分流”；废水经污水处理设施处理后排入园区污水管网 符合 山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021—2025年) 加强土壤污染重点监管单位环境监管每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。 建设单位将积极配合各部门及园区开展各项整治工作 符合 山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021—2025年) 一、淘汰低效落后产能聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。严格项目准入，高耗能、高排放(以下简称“两高”)项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 拟建项目不涉及“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品。本项目不属于“两高”项目 符合 四、实施VOCs全过程污染防治实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低(无)VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复(LDAR)，提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。 拟建项目不涉及VOCs 符合 七、严格扬尘污染管控加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 拟建项目施工过程中根据相关要求严格控制扬尘 符合 根据上表分析，本项目符合鲁环委办[2021]30号的要求。 9、《山东省大气污染防治条例》符合性分析 表1-9 项目与山东省大气污染防治条例符合性分析 分类 山东省大气污染防治条例要求 本项目情况 符合性 监督管理 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于三年 项目各废气排放口拟设置采样平台和监测采样孔，废气污染物委托监测单位例行监测，设置有专门的环保部门管理公司的环保手续、监测等事项，原始监测记录设置专门档案柜进行保存 符合 重点排污单位应当按照相关技术规范安装大气污染物排放自动监测设备，与县级以上人民政府生态环境主管部门的监控系统联网，保证监测设备正常运行，并对监测数据的真实性、准确性负责 项目应按照相关要求执行 符合 大气污染防治措施 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产 本项目不涉及挥发性有机废气 符合 产生挥发性有机物的工业企业应当建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。 本项目不涉及挥发性有机废气 符合 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动 项目位于成武化工产业园，周边无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域 符合 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放 本项目制定了严格的废气污染防治措施，保证达标排放 符合 根据上表分析，本项目符合山东省大气污染防治条例要求。 10、与《菏泽市大气污染防治条例》的符合性分析 表1-10 拟建项目与《菏泽市大气污染防治条例》符合性分析表 分类要求 《菏泽市大气污染防治条例》 本项目情况 符合情况 燃煤和其他能源污染防治 在城市建成区、开发区、工业园区内，禁止新建额定蒸发量二十吨每小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。 市、县区人民政府应当根据大气污染防治工作需要，制定锅炉整治计划，限期淘汰额定蒸发量十吨每小时及以下小型燃煤锅炉，并对额定蒸发量十吨每小时以上的现有燃煤锅炉进行超低排放改造。 本项目不设置锅炉 符合 工业及相关污染防治 市、县区人民政府应当制定实施产业结构调整规划，合理确定产业布局和发展规模，严格控制新建、扩建有色金属冶炼、焦化、水泥、建筑陶瓷、钢铁、石油、化工、平板玻璃等工业项目。城市建成区内和人口密集区周边的高污染企业，应当根据产业结构调整规划限期搬迁、改造或者转型退出。 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产环节以及内部物料的仓储、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 符合省规定的产生含挥发性有机物废气的活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取其他措施实现废气达标排放。 排放恶臭污染物的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其它措施，减少恶臭污染物排放。 本项目不属于有色金属冶炼、焦化、水泥、建筑陶瓷、钢铁、石油、化工、平板玻璃行业，不属于高污染企业；本项目对生产车间产生的废气进行收集处置，减少无组织排放 符合 综上，本项目符合《菏泽市大气污染防治工作方案》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 我国是农业大国，农业的丰收直接影响着国民经济的发展。全国各地农民在中央“三农工作”的精神鼓舞下，大力发展粮棉生产，扩大粮食种植面积，同时也加快了种植结构调整的步伐，各地因地制宜发展各种经济作物，种植面积不断扩大。农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫草鼠害，保障农业增产以及粮食和食品安全起着非常重要的作用。同时，农药还用于林业、工业、交通等国民经济部门，对保护人民身体健康、维护相关产业的正常运行发挥日益重要的作用。目前我国90%的农药用于农业生产，非农业用途农药占10%左右。 本世纪以来，随着环保和食品安全的要求提高，我国农药产品结构不合理，剂型落后，环境影响大的问题日渐严重。进入21世纪后，国家农药的产业政策明确规定：鼓励农药企业开发水剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂、悬浮剂、微囊剂等新农药剂型，推动农药剂型水性化替代进程。 菏泽遍净生物科技有限公司拟投资130000万元于山东省菏泽市成武县化工园区建设年产25000吨精细农化产品项目。项目总占地面积约153333.33m2，建成后年产15000吨农药制剂、5000吨吡虫啉、5000吨啶虫眯。 项目分期实施，其中一期项目总投资50000万元，总占地面积50000平方米，年产15000吨农药制剂。本次评价仅针对一期工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（修改后自2016年9月1日实行）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[2017]682号 2017.7.16）的有关规定，需要对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别归属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中的 “44.农药制造263”中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”可知，本项目需编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十三、化学原料和化学制品制造业26 44 农药制造263 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的） 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） / 项目建设单位于2023年03月委托我公司进行该项目的环评工作，接受委托后（环评委托书见附件1），我公司组织技术人员认真研究了该项目的有关材料，经过现场踏勘和调研，依据项目性质、污染特征和区域环境状况，并按照《环境影响评价技术导则》的要求，本着科学、客观、公正的原则编制完成《菏泽遍净生物科技有限公司年产25000吨精细农化产品项目（一期）环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：年产25000吨精细农化产品项目（一期）； 项目性质：新建； 项目位置：拟建项目位于山东省菏泽市成武县化工园区（项目地理位置见附图1）； 项目投资：项目总投资50000万元，其中环保投资2470万元，占总投资的7.7%； 建设内容及规模：项目总占地面积50000m2，总建筑面积30072m2，建设内容主要包括生产车间、仓库、办公区等。本项目按主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程分类，如表2-2所示。 表2-2 项目组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 丙类车间1 3层混凝土结构，占地面积1920m2，建筑面积5760m2，车间南侧配套室外设备区480m2，建设乳油、可溶液剂生产线，年生产乳油500吨，水剂3000吨。 新建 丙类车间2 3层混凝土结构，占地面积1920m2，建筑面积5760m2，车间南侧配套室外设备区480m2，建设可湿性粉剂生产线，年生产可湿性粉剂6000吨。 丙类车间3 3层混凝土结构，占地面积1920m2，建筑面积5760m2，车间南侧配套室外设备区480m2，建设悬浮剂生产线，年生产悬浮剂3000吨。 丙类车间4 3层混凝土结构，占地面积1920m2，建筑面积5760m2，车间南侧配套室外设备区480m2，建设水分散剂、颗粒剂生产线，年生产水分散剂2000吨、颗粒剂500吨。 储运工程 丙类仓库1 1层钢架结构，占地面积均为1488m2，位于厂区东侧，用于存放乳油、可溶液剂袋装及桶装生产原料及成品。 丙类仓库2 1层钢架结构，占地面积均为1488m2，位于厂区东侧，用于存放可湿性粉剂袋装及桶装生产原料及成品。 丙类仓库3 1层钢架结构，占地面积均为1488m2，位于厂区东侧，用于存放悬浮剂袋装及桶装生产原料及成品。 丙类仓库4 1层钢架结构，占地面积均为1488m2，位于厂区东侧，用于存放水分散剂、颗粒剂袋装及桶装生产原料及成品。 辅助工程 生产管理楼 1座，占地1080m2，建筑面积1080m2，用于办公。 新建 公用工程 给排水 供水水源由当地自来水公司供给，排水采用雨污分流制，污水经管网收集到污水处理站预处理后排入园区污水处理厂深度处理 / 供暖 办公室采用空调取暖；生产工艺用热为电加热 / 纯水制备 设置1套1t/h纯水制备装置，采用反渗透处理工艺，制备纯水用于制剂生产工序 / 供电 就近从供电电网引入 / 环保工程 废气 制剂车间粉尘废气经各自车间“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理后通过25m高排气筒排放（DA001～DA004）；污水处理站废气经生物除臭处理后通过25m高排气筒DA005排放 新建 废水 本项目污水经厂内污水处理站处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理 新建 噪声 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减及风机加盖隔音罩 新建 固废 一般固废存放间、危险废物暂存间 新建 3、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-3 项目主要产品一览表 产品名称 产品规模 （t/a） 生产线 （条） 每条生产线批次产量（kg） 年产批次 每批次时间（h） 年生产时间（h） 备注 制剂 可湿性粉剂 6000 16 5000 系列产品共1200 4.8 5760 全部外售 悬浮剂 3000 24 5000 系列产品共600 9.6 5760 全部外售 乳油（微乳剂） 500 1 2000 系列产品共250 2.4 5760 全部外售 可溶液剂（水剂） 3000 4 2000 系列产品共1500 2.4 5760 全部外售 水分散粒剂 2000 4（共用生产线） 1000 系列产品共2000 2.3 5760 全部外售 颗粒剂 500 1000 500 2.3 5760 全部外售 表2-4 制剂质量指标 序号 产品名称 产品标准（国标、行标、企业标准） 1 悬浮剂 1.1 40%多菌灵悬浮剂 HG/T 3290-201 1.2 50%多菌灵悬浮剂 Q/320506 HA 030-2022 1.3 350g/L吡虫啉悬浮剂 GB/T 28144-2011 1.4 600g/L吡虫啉悬浮剂 GB/T 28144-2011 1.5 50%甲基硫菌灵悬浮剂 Q/320506 HA 035-2022 1.6 5%己唑醇悬浮剂 Q/320506 HA 004-2022 1.7 430g/L戊唑醇悬浮剂 GB/T 29381-2012 1.8 30%噻虫嗪悬浮剂 Q/320506 HA 011-2021 1.9 250克/升嘧菌酯悬浮剂 HG/T 4932-2016 1.10 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 GB/T 28144-2011 1.11 50%异丙隆悬浮剂 Q/320506 HA 003-2022 1.12 80%敌草隆悬浮剂 Q/320506 HA 027-2021 2 可溶液剂 2.1 40%乙烯利水剂 GB/T 23554-2009 2.2 20%啶虫脒可溶液剂 HG/T 3754-2016 2.3 20%吡虫啉可溶液剂 GB/T 28142-2011 2.4 41%草甘膦异丙胺盐水剂 GB/T 20684-2017 3 乳油（微乳剂） 3.1 25%喹硫磷乳油 Q/320506 HA 013-2021 3.2 5%吡虫啉乳油 GB/T 28143-2011 4 可湿性粉剂 4.1 50%多菌灵可湿性粉剂 HG/T 3290-2016 4.2 80%多菌灵可湿性粉剂 HG/T 3290-2016 4.3 10%吡虫啉可湿性粉剂 GB/T 28142-2011 4.4 25%吡虫啉可湿性粉剂 GB/T 28142-2011 4.5 50%吡虫啉可湿性粉剂 GB/T 28142-2011 4.6 70%吡虫啉可湿性粉剂 GB/T 28142-2011 4.7 5%啶虫脒可湿性粉剂 HG/T 3754-2016 4.8 60%啶虫脒可湿性粉剂 HG/T 3754-2016 4.9 25%噻嗪酮可湿性粉剂 GB/T 23555-2009 4.10 50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 GB/T 23552-2009 4.11 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 GB/T 23552-2009 4.12 30%多酮可湿性粉剂 Q/320506 HA 025-2020 4.13 70%吡虫啉湿拌种剂 Q/320506 HA 007-2021 4.14 20%啶虫脒可溶性粉剂 HG/T 3754-2016 4.15 60%烯啶虫胺可湿性粉剂 Q/320506 HA 017-2021 4.16 50%异丙隆可湿性粉剂 Q/320506 HA 003-2022 4.17 75%异丙隆可湿性粉剂 Q/320506 HA 003-2022 4.18 80%敌草隆可湿性粉剂 Q/320506 HA 029-2022 4.19 70%嗪草酮可湿性粉剂 Q/320506 HA 029-2022 5 水分散粒剂 5.1 70%吡虫啉水分散粒剂 GB/T 28139-2011 5.2 25%噻虫嗪水分散粒剂 HG/T 5133-2016 5.3 80%甲基硫菌灵水分散粒剂 Q/320506 HA 052-2021 5.4 90%多菌灵水分散粒剂 HG/T 3290-2016 5.5 40%啶虫脒水分散粒剂 / 5.6 70%啶虫脒水分散粒剂 / 5.7 80%敌草隆水分散粒剂 Q/320506 HA 032-2022 6 颗粒剂 6.1 2%吡虫啉颗粒剂 Q/320506 HA 053-2022 4、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号、参数 数量 备注 一、制剂产品生产线 （一）乳油、水剂产品线 1 混合釜 KR-5000L 5 2 计量罐 1000L 5 3 液体机械灌装设备 SVF 1 4 计量设备 TCS 5 5 储存设备 KR-5000L 5 (二)可湿性粉剂生产线 1 混合机 DSH-6 16 2 无喷油螺杆空压机 LGD132/0135D 18 3 流化床粉碎机 LZQS-400/600 12 4 自动包装机-给袋式水平机 SG-210 24 5 自动包装机-给袋式水平机 SG-180 32 6 除尘设备捕集器 DNC-27m3 82 （三）悬浮剂生产线 1 混合釜 / 24 2 调制釜 / 24 3 砂磨机 SW-50 24 4 冷冻机 040LW-100 10 5 空压机 W-0.9/8 6 6 全自动灌装机 TM-12 10 7 喷码机 WDJ1210 6 （四）水分散粒剂生产线 1 沸腾制粒干燥机 FL-B12 4 2 辊压式制粒机 GFZL-2 4 3 槽型混合机 CH-200 4 4 振动筛 FS0.6*1.5 4 二、实验仪器 1 液相色谱仪 SPD-20A 4 2 液相色谱仪 SPD-10A 4 3 电子分析天平 FA2004N 7 4 离心沉淀器 29252 4 5 精密数显酸度计 PHS-3 5 6 超声波振荡器 HS3120D 5 7 超级恒温槽 CH 5 8 烘箱 202型 4 三、废气处理系统 1 废气处理系统 2000m3/hr 1 2 1000m3/hr 3 四、污水处理系统 1 综合调节池提升泵 Q=5m3/h，H=20 m 2 1用1备 2 出水储池2提升泵 Q=5m3/h，H=20 m 2 1用1备 3 水解酸化池双曲面搅拌机 非标 2 1用1备 4 酸化沉淀池污泥回流泵 Q=25m3/h，H=10 m 2 1用1备 5 配水池提升泵 Q=30m3/h，H=10 m 2 2用1备 6 配水池搅拌机 Q=25m3/h，H=10 m 1 7 好氧池鼓风机 Q=49 m3/min，H=6.0，变频 2 1用1备 好氧沉淀池污泥回流泵 Q=25m3/h，H=10 m 3 2用1备 9 中间水池1提升泵 Q=25m3/h，H=10 m 2 1用1备 10 中间水池2提升泵 Q=30 m3/h，H=15 m 2 1用1备 11 混凝沉淀池排泥泵 Q=23m3/h，H=15m 2 1用1备 12 过渡池提升泵 Q=20m3/h，H=20 m 2 1用1备 13 终沉池污泥回流泵 Q=25 m3/h，H=10 m 2 1用1备 14 加药泵 Q=2m3/h 9 五、纯水制备系统 1 原水箱 3m3 1 2 原水泵 1 3 多介质过滤器 石英、活性炭过滤 4 4 软水器 3 5 保安过滤器 20″PP5µ·5芯 1 6 高压泵 2 7 一级反渗透膜组 1 8 中间水箱 2m3 1 9 二级反渗透模组 1 10 输送泵 1 11 紫外线杀菌器 Q=1.5T/h 1 12 离子交换器 φ300 1 13 软水泵 IS80-50-250 1 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 表2-6 项目主要原辅材料消耗情况一览表 编号 物料名称 形态 消耗量(t/a) 包装形式 储存位置 最大储量(t) 备注 1 多菌灵原药 固态 1020.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 2 噻嗪酮原药 固态 25.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 3 异丙隆原药 固态 712.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 4 敌草隆原药 固态 360.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 5 甲基硫菌灵原药 固态 540.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 6 三唑酮原药 固态 6.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 7 烯啶虫胺原药 固态 30.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 8 嗪草酮原药 固态 140.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 5 外购 9 己唑醇原药 固态 7.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 10 戊唑醇原药 固态 64.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 11 噻虫嗪原药 固态 122.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 12 嘧菌酯原药 固态 37.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 13 喹硫磷原药 固态 50.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 14 乙烯利原药 固态 160.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 50 外购 15 草甘膦异丙胺盐原药 固态 820.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 16 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 固态 72.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 17 木质素磺酸钙 固态 147.50 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 18 白碳黑（SiO2） 固态 145.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 200 外购 19 高岭土 固态 1878.30 袋装，25kg/袋 丙类仓库 10 外购 20 渗透剂T 液态 44.00 桶装，50kg/桶 丙类仓库 10 外购 21 OP-10 液态 44.00 桶装，200kg/桶 丙类仓库 5 外购 22 十二烷基硫酸钠 固态 16.25 袋装，25kg/袋 丙类仓库 5 外购 23 羧甲基纤维素 固态 5.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 0.5 外购 24 硫酸钠 固态 463.65 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 25 乳化剂2201 液态 84.00 桶装，25kg/桶 丙类仓库 10 外购 26 乙二醇 液态 75.00 桶装，25kg/桶 丙类仓库 5 外购 27 黄原胶 液态 6.00 桶装，25kg/桶 丙类仓库 1 外购 28 有机硅消泡剂 液态 6.00 桶装，25kg/桶 丙类仓库 1 外购 29 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 固态 496.00 袋装，25kg/袋 丙类仓库 20 外购 30 苯甲酸钠 固态 1.62 袋装，25kg/袋 丙类仓库 0.5 外购 31 白油 液态 776.00 桶装，200kg/桶 丙类仓库 50 外购 32 水 液态 3247.4 / / / / 表2-7 拟建项目主要原辅材料理化及毒理危害性质一览表 序号 物质名称 理化性质 燃爆属性 毒性 环境行为 1 多菌灵原药 纯品为白色结晶，熔点307~312℃(分解)，密度约为1.45（相对水=1），蒸汽压小于1.33×10-5(20℃)。分子式：C9H9C3O2，相对分子质量：191.2。难溶于水和一般溶剂，20℃时的溶解度(质量比)为：丙酮0.04%，乙醇0.03%，氯仿0.01%，苯、乙醚和水均小于0.001%。可溶于硫酸、盐酸和醋酸等有机酸，并生成相应的盐。对热较稳定，对酸碱不稳定。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 LD50：＞5000 mg/kg(大鼠经口) ，LD50：＞2000 mg/kg（兔经皮） 水生生物：LC50(96h，mg/L)鲤鱼0.61，虹鳟鱼0.83。对蜜蜂无毒。急性经口LD50（mg/kg）鹌鹑5826-15595。土壤中主要微生物降解Koc200-250，环境中分解时间6-12个月。 2 噻嗪酮原药 纯品为白色结晶。分子式：C16H23N3OS 相对分子质量：305.44m.p.104.5～105.5℃，蒸气压1.25×10-3Pa (25℃)，相对密度1.18。溶解度为：氯仿520g/L，苯370g/L，甲苯320g/L，丙酮240g/L，乙醇80g/L，难溶于水。对酸、碱、光、热稳定。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 雄性大鼠急性经口LD50为2198mg/kg，雌性为2355mg/kg，大鼠急性经皮LD50>5000mg/kg，急性吸入LC50>4.57mg/L。 水生生物：LC50(48h，mg/L)鲤鱼2.7，虹鳟鱼＞1.4。 蜜蜂在2000mg/L下无直接影响。 天敌：对多种食肉昆虫无影响。 水土保持：保持活性约20-30天。 3 异丙隆原药 白色粉末，分子式：C12H18N2O，相对分子质量：206.29。熔点：（155～156）℃，蒸汽压（20℃）：3.33×10-6Pa密度(20℃)1.16，溶解度（20℃，g/L）：水0.055，甲醇75，二氯甲烷63，丙酮38，苯5，混合二甲苯4，正己烷约0.2(g/L，20℃) ，溶于大多数有机溶剂。稳定性：对光、弱酸和弱碱稳定。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大白鼠急性经口毒性 LD50＞4640mg/kg。 小白鼠急性经口毒性 LD50＞3350mg/kg。 大白鼠急性经皮毒性 LD50为3170mg/kg。 鲤鱼TLm＞100mg/L，鳟鱼TLm（96h）为31mg/L。 可被光降解、水解和生物降解。在小麦植株和土壤中降解较快，降解半衰期分别为3～4d和8～14d。 4 敌草隆原药 类白色疏松粉末，不应有团块，属于非易燃、非易爆、非易腐蚀性物质。分子式：C9H10N2OCl2，相对分子质量：233.1，纯品的熔点为（158～159）℃，蒸汽压为（50℃）：4.13×104pa。其溶解度（25℃），水中：0.042g/L；丙酮53g/kg；苯（27℃）1.2g/kg，溶于大多数有机溶剂，略微溶于烃类。常温下中性溶液中稳定，对氧化和水解稳定；在升温、酸性或碱性条件下水解增大，在180-190℃分解。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大鼠急性经口毒性LD50，雌性为4220mg/kg，雄性为3690mg/kg。 大鼠急性经皮毒性LD50，雌雄均＞2000mg/kg。 大鼠急性吸入毒性LC50，雌雄均＞2000mg/m3 对豚鼠属于弱致敏物 水生生物：LC50(96hmg/kg)虹鳟鱼5.6，兰鳃鱼5.9。 对蜜蜂无毒。 天敌：LD50（8天mg/kg膳食）北美鹑1730，日本鹑＞5000，野鸭＞5000，野鸡＞5000。 在土壤中活性期约408月，取决于土壤类型和湿度，半衰期90-180天。 5 甲基硫菌灵原药 纯品为无色结晶，原料为微黄色结晶，属于非易燃、非易爆、非易腐蚀性物质。分子式：C12H14N4O4S2，相对分子质量：342.40。纯品的熔点为172℃（分解），蒸汽压为（25℃）：0.0095mPa。其溶解度（23℃，g/kg）：水0.0266、丙酮58、三氯甲烷26、环己酮43、甲醇29、乙腈24、乙酸乙酯11.9、苯0.04、微溶于正已烷。在室温、中性水溶液中稳定，对空气和阳光稳定，在室温、弱酸性溶液中非常稳定，可与铜盐形成络合物，在植物组织及悬浮液中长期贮存时形成多菌灵。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大鼠急性经口毒性LD50，雌性为8250 mg/kg，雄性为10000mg/kg 大鼠急性经皮毒性LD50，雌雄均2150 mg/kg。 大鼠急性吸入毒性LC50，雌雄均3865mg/m3 对豚鼠属于弱致敏物 水生生物：LC50(48h)＞虹鳟鱼7.8mg/L，鲤鱼11mg/L。 对蜜蜂无毒，LD50（局部）＞100ug/蜂。 天敌：急性经口、经皮LD50（mg/kg），日本鹑＞5000。 土中滞留约3-4周，土中吸附Kd1.2。 6 三唑酮原药 三唑酮为无色固体，分子式：C14H16ClN3O2，相对分子量：293.7。熔点82-83℃，有特殊芳香味，蒸气压0.02mPa(20℃)，0.06mPa (25℃)，密度1.22(20℃)， KowlogP=3.11，溶解度水64mg/L(20℃)，中度溶于许多有机溶剂，除脂肪烃类以外，二氯甲烷、甲苯>200，异丙醇50－100，己烷5－10g/L(20℃)，酸性或碱性（pH为1-13）条件下都较稳定。 pH3，6，9(22℃)半衰期超过1年。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 原药大鼠急性经口LD50为1000-1500mg/kg，大鼠经皮LD50>1000mg/kg。 水生生物 LC50（96h，mg/L）金雅罗鱼13.8，鳟鱼17.4，兰鳃太阳鱼11。蜜蜂无毒 天敌急性经口LD50北美鹑>4000mg/kg,LC50(8天，膳食)野鸭>10000，北美鹑>4640 水土保持半衰期约18天（砂壤土），约6天（壤土），Koc300 7 烯啶虫胺原药 纯品为浅黄色结晶体，熔点83-84℃，密度1.40(26℃)。蒸气压1.1×10-9Pa(25℃)。溶解度(g/L、20℃)：水(pH=7)840、氯仿700、丙酮290、二甲苯4.5. 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大鼠急性经口LD50：雄2000mg/Kg，雌2330mg/Kg；大鼠急性经皮LD50：雄、雌>5000mg/Kg；大鼠吸入LC50(2h)：雄、雌>5000mg/m3 水解呈碱性水解，pH值是影响其水解的主要因素，其次是温度。高pH和高温加快其降解速率，温度为25℃时，pH=9、7时，半衰期分别为24d、大于180d；pH=9，温度为50、15℃时，降解半衰期分别为3.2、53.3d。 8 嗪草酮原药 纯品为无色结晶，密度1. 28g/cm3 (20℃)，熔点125.5℃～126.5℃。20℃在水中溶解度1.2g/l。，甲苯120g/L，甲醇450g/L。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大鼠口服急性LD50为 1100-2300mg/kg，大鼠急性经皮LD50>20000mg/kg。 水生生物 LC50（96小时，mg/L）.兰鳃太阳鱼80，虹鳟鱼64， 金雅罗鱼141.6蜜蜂无毒LD50 35ug/蜂。 天敌：急性经口LD50（mg/kg）北美鹑168,野鸭460-680 水土保持 半衰期水中约1-2月，塘水中约7天 9 己唑醇原药 外观为米黄色疏松粉末，分子式：C14H17Cl2N3O，相对分子质量：314.2 g/mol。密度约为1.04（20℃），熔点为110-112℃，蒸汽压为0.018mPa（20℃），溶解度水中为0.018mg/L,甲醇246g/L，丙酮164g/L，甲苯59g/L，己烷0.8g/L。 本品不具有爆炸性。 大鼠急性经口毒性 LD50＞5000mg/kg 大鼠急性经皮毒性 LD50＞2000 mg/kg 对豚鼠属于弱致敏物 蜜蜂急性经口毒性LC50（48h）为876a.i.mg/L，蜜蜂急性接触毒性LD50（48h）＞103a.i.ug/只。 日本鹌鹑急性经口毒性LD50（168h）为339a.i.mg/kg`bw。斑马鱼急性毒性LC50(96h)为2.52a.i.mg/L。 家蚕急性毒性LC50（96h）为555a.i.mg/L。 蚯蚓急性毒性LC50（14d）＞100a.i.mg/kg干土。 天敌赤眼蜂的急性毒性LR50（24h）＞7.50a.i.ug/cm2，安全系数（SF）＞10.0。 10 戊唑醇原药 该品为无色晶体，分子式：C16H22ClN3O，相对分子质量：307.8。熔点为102.4℃，蒸气压0.0133mPa（20℃）：溶解度（20℃）：水32mg/L，甲苯50-100g/L。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 低毒，大鼠急性经口LD50约为4000mg/kg，雌、雄小鼠急性经口LD50分别为3933mg/kg和2000mg/kg，大鼠急性经皮LD50>5000mg/kg。 水生生物 LC50（96小时，mg/L）.金雅罗鱼8.7，虹鳟鱼6.4， 蜜蜂无毒 急性经口LD50（mg/kg）北美鹑168，野鸭460-680 水土保持半衰期水中约1-2月，塘水中约7天 11 噻虫嗪原药 白色结晶粉末，原药外观为灰黄色至白色结晶粉末。分子式：C8H10ClN5O3S，相对分子质量：291.71。熔点：139.1℃，蒸汽压：6.6×10-9Pa(25℃)，溶解度：(25℃，g/L纯品)水4.1，熔点139.1℃，蒸汽压6,6Pa(25℃)。有机溶剂（25℃，g/L）:丙酮48，乙酸乙酯7.0,甲醇13，二氯甲烷110，已烷>1mg/L,辛醇620mg/L,甲苯680mg/L。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 大鼠急性经口LD501563mg/kg，大鼠急性经皮LD502000mg/kg，大鼠急性吸入LC50(4h) 水生生物 虹鳟LC50（96h）:>100mg/L 蜜蜂 LD50:0.024ug有效成分/蜂 天敌鹌鹑 LD50：1552mg/kg，野鸭LD50：576mg/kg 水土保持 蚯蚓EC50：（14d）：>1000mg/L土壤 12 嘧菌酯原药 纯品为浅棕色结晶固体。分子式：C22H17N3O5，相对分子质量：403.3875。相对密度:1.34g/cm3。溶解性:6mg/L at 20℃。蒸汽压1.1×10-7mPa（20℃）。可溶性：微溶于己烷、正辛醇，溶于甲醇、甲苯、丙酮，易溶于乙酸乙酯、乙腈、二氯甲烷。沸点：581.3℃。 本物质化学性质稳定，氧化-还原/化学不相容性：均无显著升温、释放气体、发出有毒烟雾、液体飞溅、颜色变化及着火等现象。 本品不具有爆炸性，为非易燃固体。 急性经口:>5000mg/kg 急性经皮:>2000mg/kg。 鹌鹑 LD50：.>2000mg/kg，亚急性LC50：.>5200mg/kg 13 喹硫磷原药 纯品为白色无味结晶。分子式：C12H15N2O3P，相对分子质量：298.3。折射率nD1.5624，蒸气压3.3466×10Pa (20℃)。易溶于苯、甲苯、二甲苯、醇、乙醚、丙酮、乙腈、2乙酸乙酯等多种有机溶剂，微溶于石油醚，在水中溶解度为22mg/L(常温)。酸性条件易水解，于120℃分解。 遇到明火、高温可燃，与水、氧化剂、碱类、实用化工原料会产生有毒液体。 急性经口LD50 71mg/kg 急性经皮LD50 1750mg/kg 水生生物 LC50（96小时，mg/L）.鲤鱼3.63，虹鳟鱼0.005 蜜蜂 非常毒，LD50（经口）0.07ug/蜂，（局部）0.17ug/蜂 天敌 LD50（8天膳食mg/kg）鹌鹑66，野鸭220 水土保持 好条件下迅速降解，半衰期3周（有机质2.6%。pH6.8，18-22℃） 14 乙烯利原药 纯品为白色针状结晶，分子式：C2H6ClO3P，相对分子质量：144.05。熔点74℃～75℃，沸点约265℃（分解），密度1. 409±0.02g/cm3 (20℃，原药)。水中溶解度约lkg/L(230C)，溶于乙醇、甲醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯和其他极性有机溶剂，微溶于非极性有机溶剂如苯、甲苯，不溶于煤油、柴油。pH<3.5时水溶液中稳定，随pH升高水解释放出乙烯。对紫外光敏感，75℃以下稳定。 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 LD50： 3400 mg/kg(大鼠经口)；2850 mg/kg(小鼠经口)；5730 mg/kg(兔经皮) 水生生物 LC50（96小时，mg/L）.兰鳃鲤鱼300，虹鳟鱼350 蜜蜂 不毒，LD50（经口和接触）>100ug/蜂 天敌 急性经口LD50北美鹑1000、LC50（8天mg/kg膳食）野鸭>10000，对蚯蚓无毒 水土保持 与土壤中迅速降解，与土中有机质联结，砂土有渗漏的可能） 15 草甘膦异丙胺盐原药 理化性质纯品为无色晶体，熔点230℃，堆积密度0.5g（glyphosate）/{cm }，溶解性（25℃）：水中12gl，盐非常易溶于水，丙酮、氯苯、乙醇、煤油。 草甘膦原药不燃、不具有爆炸性，常温下贮存稳定。 大鼠急性经口LD50>5600mg/kg。 大鼠急性经皮LD50>5000mg/kg。 大鼠急性吸入LC50>5000mg/m3 对豚鼠皮肤无刺激性。 日本鹌鹑急性经口毒性7d-LD50＞1.00×103a.i.mg/kg体重。 蜜蜂急性经口毒性48h-LC50为1.88×103a.i.mg/L。 蜜蜂急性接触毒性24h-LD50＞100a.i.ug/只。 家蚕急性毒性96h-LC50＞2.00×103a.i.mg/L。 斑马鱼96h-LC50为3.6a.i.mg/L。 蚯蚓急性毒性14d-LC50＞100×a.i.mg/kgdw。 天敌赤眼蜂的急性毒性24h-LR50为0.157a.i.ug/cm2，安全系数为6.38。 16 亚甲基二萘磺酸钠（NNO） 米黄色固体粉末，易溶于任何硬度的水中。分子式C21H14O6S2Na2，分子量472.42。扩散性和保护性胶体性能良好。属阴离子表面活性剂，可与阴离子和非离子表面活性性剂同时使用，无渗透及起泡性。耐酸、碱、盐和硬水。扩散性能好，对蛋白质及聚酰胺纤维有亲和力，对棉、麻等纤维素无亲和力。 不具有爆炸性。 / / 17 木质素磺酸钙 棕黄色粉末，易溶于水，稳定性良好。分子式：C20H24CaO10S2，分子量：528.61。木质素含量 ≥50～65%，水不溶物 ≤0.5～1.5%，PH 4.-6，水份 ≤8%，水不溶物≤1.0%，还原物 7～13%。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 无毒。避免与皮肤长期接触。 / 18 白碳黑（SiO2） 白色蓬松粉沫，化学式SiO2·nH2O。多孔性，无毒无味无污染，耐高温。同时它具备的化学惰性以及特殊的触变性能明显改善橡胶制品的抗拉强度，抗撕裂性和耐磨性，橡胶改良后强度提高数十倍。液体系统、粘合剂、聚合物等的流变性与触变性控制，用作防沉、增稠、防流挂的助剂，HCR与RTV-2K硅酮橡胶的补强，可用来调节自由流动和作为抗结块剂来改善粉末性质等等。气相二氧化钛，气相氧化铝，主要涉及的应用领域: 胶黏剂、涂料、油漆、油墨、电池、墨粉、医药、食品、塑料、造纸、化妆品、硅橡胶、消泡剂、复合材料、饲料等各个领域。气相法白炭黑，是一种白色、无毒、无味、无定形的无机精细化工产品。 本品不燃。 / / 19 高岭土 白色软泥状，化学式Al2O3·2SiO2·2H2O，分子量258。一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因江西省景德镇高岭村而得名。质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。 本品不燃 / / 20 渗透剂T 顺丁烯二酸二仲辛酯磺酸钠，浅黄至棕黄色黏稠液体。属阴离子表面活性剂，分子量444.56，溶于水，溶液呈乳白色，1%的水溶液pH值为7.0～9.5。不耐强酸、强碱，不耐还原剂，不耐金属盐。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 / / 21 OP-10 烷基酚聚氧乙烯醚，白色及乳白色糊状物，易溶于水。pH值（1%水液）： 6~7。一种重要的聚氧乙烯型非离子表面活性剂，它具有性质稳定、耐酸碱和成本低等特征，用于农药上的乳化剂等 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 / / 22 十二烷基硫酸钠 白色或淡黄色粉状，易溶于热水，溶于水，溶于热乙醇，微溶于醇，不溶于氯仿、醚。分子式：C12H25SO4Na，分子量：288.38。pH：7.5-9.5，熔点（℃）：204-207，相对密度（水=1）：1.09。 该品可燃，具刺激性，具致敏性。遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 LD50：2000 mg/kg（小鼠经口）；1288 mg/kg（大鼠经口） / 23 羧甲基纤维素钠 分子式[C6H7O2(OH)2CH2COONa]n。属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性，对光热稳定，粘度随温度升高而降低，溶液在PH值2～10稳定，PH低于2，有固体析出，PH值高于10粘度降低。变色温度227℃，炭化温度252℃，2%水溶液表面张力71mn/n。 安全性高，ADI不需要规定 / / 24 硫酸钠 单斜晶系，晶体短柱状，集合体呈致密块状或皮壳状等，无色透明，有时带浅黄或绿色，易溶于水。白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠溶液为无色溶液。化学式Na2SO4，分子量142.06，熔点884℃，沸点1404℃，相对密度2.68g/cm3。不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 本品不燃，具刺激性。 小鼠经口：LD50 5989mg/kg / 25 乳化剂2201 淡黄色或红褐色粘稠液体，水分≤1.5，pH值5-7。主要为非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配而成。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 对鱼苗的最低影响浓度（LOEC）为0.14MG/l，最高无影响浓度（NOEC）为0.07mg/L / 26 乙二醇 无色、有甜味、粘稠液体，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。化学式(CH2OH)2，分子量62.068，熔点-12.6℃，沸点197.3℃。临界压力7699Kpa，临界温度372℃。燃点418℃，燃烧热：1180.26KJ/mol。与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于乙醚，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化钙/氯化锌/氯氢氧化钾等无机物。 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 LD508.0～15.3g/kg(小鼠经口)；5.9～13.4g/kg(大鼠经口)；1.4ml/kg(人经口，致死) 前苏联标准：车间空气中有害物质的最高容许浓度5mg/m3，水体中有害有机物的最大允许浓度1.0mg/L。嗅觉阈浓度90mg/m3。 27 黄原胶 白色或浅黄色的粉末，化学式C35H49O29。是由D-葡萄糖、D-甘露糖和D-葡萄糖醛酸按2:2:1组成的多糖类高分子化合物，相对分子质量在100万以上。黄原胶是由糖类经黄单胞杆菌发醉，产生的胞外微生物多糖。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。可安全用于食品(FDA,§172.695,2000)。 / 28 有机硅消泡剂 白色粘稠乳液，PH值6-8，水稀释性0.5%-5.0%的发泡液稀释，不挥发物，3000转/20分钟不分层，130℃不破乳、不漂油、不分层。主要由聚醚改性硅油、高低粘度甲基硅油和超细二氧化硅的硅树脂组成。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 本品具有生理惰性。对人畜没有毒性，其半致死剂量＞34克/公斤。可安全地用于食品、医疗、医药及化妆品等工业上。 / 29 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 大多为白色—微黄色粉末，溶于水，化学分子式H(OCH2CH2)n OH，沸点：50℃。熔点65-67℃。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 / / 30 苯甲酸钠 大多为白色颗粒，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛性；易溶于水（常温）53.0g/100ml左右，pH在8左右；苯甲酸钠也是酸性防腐剂，在碱性介质中无杀菌、抑菌作用；其防腐最佳PH是2.5-4.0，在pH5.0时5%的溶液杀菌效果也不是很好。分子式C7H5NaO2，分子量：122.12，熔点：122-123℃。 与燃料混合后遇明火、高温可燃，受热分解放出有毒气体。 LD 50大鼠口服 4070mg∕kg 苯甲酸钠的急性毒动物最大无作用计量(MNL)为500mg/kg体重。大鼠喂食苯甲酸连续8周，结果表明小鼠子代的生长、繁殖和形态没有异常的变化。苯甲酸无蓄积性、致畸、致癌和致突变和抗原作用。苯甲酸在动物体内会很快降解。 31 白油 外观为无色液体。熔点(℃)：-25.5，沸点(℃)：176.1，相对密度(水=1)：0.89，相对蒸气密度(空气=1)：4.15，临界温度(℃)：395，临界压力(Mpa)：3.14，闪点(℃)：48，引燃温度(℃)：470，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物。 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 急性毒性：LD50：无资料；LC50：16000mg/m3，4小时(大鼠吸入)。属微毒类。蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头痛、头晕、恶心、麻醉作用。可引起皮炎。 / 6、职工人数及生产制度 拟建项目劳动定员150人，年工作300天，四班三运转，每班工作8h，年生产7200h。 7、公用工程 给水：拟建项目用水主要为包括生产工艺用水、废气处理系统用水、设备及地面冲洗用水、生活用水、纯水制备用水、绿化用水等，新鲜水依托园区供水管网，能满足拟建项目用水要求。 （1）生产工艺用水 根据物料平衡，项目具体生产工艺用水环节及用水量见下表。 表2-8 拟建项目生产工艺用水情况 生产装置 用水环节 用水量 m3/a 备注 制剂生产 悬浮剂生产进入产品 1446.8 使用纯水 可溶液剂生产进入产品 1675.6 使用纯水 水分散剂、颗粒剂搅拌添加 125 使用纯水 合计 / 3247.4 / 根据上表，拟建项目生产工艺用水量为3247.4m3/a，均使用纯水。 （2）设备及地面冲洗用水 根据《建筑给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社)，地面冲洗废水产生量为1.0~1.5L/m2·次(取1.5)，约5天冲洗1次。本项目新建生产装置区、仓库等总面积约为28992m2，并且考虑设备清洗等用水，则拟建项目设备及地面冲洗用水总量约为2609.28m3/a(8.7m3/d)，采用新鲜水。 （3）废气处理系统用水 拟建项目共设置5座水膜除尘系统，根据企业设计资料，每座每天需水量为0.5吨，则拟建项目全厂喷淋塔补水共计750m3/a(2.5m3/d)，均采用新鲜水。 （4）生活用水 拟建项目劳动定员150人，生活用水量以人均50L/d计，年工作300天，则拟建项目生活用水量为2250m3/a（7.5m3/d），由厂区内生活给水系统供给，园区供水管网提供。 （5）绿化用水 项目绿化用水量按1.5L/m2计，项目绿化面积约7666.67m2，年喷洒绿植80次，则用水量为920m3/a。 （6）纯水制备用水 项目制剂生产过程中，原料水为纯水，纯水用量约为3247.4m3/a(10.82m3/d)，拟建项目新建1套纯化水系统，生产能力为1m3/h，采用“砂滤+碳滤+RO膜一级反渗透+RO膜二级反渗透+EDI”工艺，软水制备率65%，则纯水装置新鲜水用量为4996m3/a(16.65m3/d)。 综上，项目新鲜水用量为11525.28m3/a(38.42m3/d)。 排水：厂区排水采用雨污分流制，室外雨水排入市政雨水管网。 拟建项目生产工艺废水进入产品或蒸发损耗，绿化用水全部损耗，废水主要包括废气处理系统废水、纯水制备浓水、地面和设备冲洗废水及生活污水。 （1）设备及地面清洗废水 根据用水分析可知：设备清洗用水量为2609.28m3/a(8.7m3/d)。排水系数取0.9，则项目设备及地面清洗废水量为2348.35m3/a(7.83m3/d)。排入厂区综合污水站处理。 （2）废气处理系统废水 拟建项目废气喷淋吸收塔补水750m3/a(2.5m3/d)，随着吸收塔中吸收液的使用时间的增长，吸收液中所含污染物增多，吸收效率下降。为保证吸收效率，需要定期更换吸收液，喷淋塔为密闭形式，不考虑损失，则喷淋吸收塔废水产生量为750m3/a(2.5m3/d)。 （3）生活污水 拟建项目生活用水量为2250m3/a（7.5m3/d），排污系数为0.8，则生活污水产生量为1800m3/a（6m3/d）。 （4）纯水制备产生的浓水 根据纯水装置新鲜水用量及制水效率可知，项目纯水设备的浓水产生量为1748.6m3/a(5.83m3/d)。排入厂区综合污水站处理。 拟建项目水量平衡见下图： 8、平面布置合理性分析 项目的平面布置根据生产工艺流程，物料流向及生产特点，结合地形、地质等自然情况，并依据防火、消防、安全、环保等规范，本着节约用地、经济合理的原则进行总平面布置，厂区东侧为仓库，仓库西侧为生产车间，厂区西侧为二期预留车间，办公室位于厂区东南角，污水处理站、危废间、一般固废间位于厂区西南角。本项目布置简单直观，因此，在保证各项污染措施处理达标的情况下，厂区平面布置合理。平面布置见附图3。 9、环保投资 本项目环保投资2470万元，占总投资50000万元的4.9%，主要用于设备的隔音减震、污水处理站建设、废气处理设施等。本项目环保设施投资详见下表。 表2-9 环保设施投资分项表 序号 类别 建设内容 数量 单位 总投资（万元） 1 废气 旋风+布袋除尘+水膜除尘装置 4 套 150 2 废水 污水处理站 1 座 1800 3 噪声 降噪、减振、隔声等噪声治理措施 1 套 100 4 固废 固废存放点、危废暂存间 1 座 120 5 绿化 厂区绿化 / / 300 合计 / / 2470 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。工艺流程图如下： 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 运营期 一、可湿性粉剂生产工艺流程及产污环节分析 本项目可湿性粉剂生产过程仅为简单的复配混合包装，不涉及化学反应。 1、装置运行特点 可湿性粉剂生产为批次化作业，共设置16台混合机，可湿性粉剂共19种产品，产量大小不统一，生产装置共用，根据产品订单情况，各产品轮流生产。更换生产产品种类时，先用填料（高岭土）对设备进行清理，清理下的高岭土收集起来，待下次生产同样产品时使用。各生产线及产品批次产量、生产批次及年产量详见下表。 表2-10 各产品生产情况表 系列产品名称 批次产量（kg/批） 批次生产时间（h/批） 年生产批次 生产时间（h/a） 年产能（t/a） 50%多菌灵可湿性粉剂 5000 4.8 100 480 500 80%多菌灵可湿性粉剂 5000 4.8 50 240 250 50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 5000 4.8 50 240 250 30%多酮可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 10%吡虫啉可湿性粉剂 5000 4.8 400 1920 2000 25%吡虫啉可湿性粉剂 5000 4.8 80 384 400 50%吡虫啉可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 70%吡虫啉可湿性粉剂 5000 4.8 50 240 250 70%吡虫啉湿拌种剂 5000 4.8 20 96 100 5%啶虫脒可湿性粉剂 5000 4.8 20 9 100 60%啶虫脒可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 20%啶虫脒可溶粉剂 5000 4.8 160 768 800 25%噻嗪酮可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 60%烯啶虫胺可湿性粉剂 5000 4.8 10 48 50 50%异丙隆可湿性粉剂 5000 4.8 50 240 250 75%异丙隆可湿性粉剂 5000 4.8 50 240 250 80%敌草隆可湿性粉剂 5000 4.8 20 96 100 70%嗪草酮可湿性粉剂 5000 4.8 4 192 200 合计 1200 5760 6000 2、工艺流程 （1）配料混合 符合质量标准的各类原药，与各类助剂(十二烷基硫酸钠、亚甲基亚萘磺酸钠、羧甲基纤维素钠等)、填料（高岭土）按比例投入到配料混合机内。在密封混合机内，通过叶轮搅拌使原料混合匀均。 （2）气流粉碎 经混合的物料进入气流粉碎机粉碎，粉碎后的物料进入搅拌混合机。 （3）搅拌混合 经粉碎后的物料进入搅拌混合机，在密封的混合机内物料进一步混合均匀。 （4）检测 搅拌混合均匀后取样检测，经检测合格后的产品进入自动包装机，不合格的产品返回气流粉碎工序重新生产。 （5）包装 通过自动包装机包装，形成产品。本项目采用全自动包装机进行包装，过程为密闭操作，包装成200g/袋的小包装，出料采用密闭软管进行输送，基本无粉尘产生。 配料、气流粉碎、搅拌混合工序产生的颗粒物经设备配套的旋风+布袋除尘收集后回用，未被布袋收集的粉尘形成可湿性粉剂生产废气G1，经水膜除尘处理后通过25m高排气筒DA001排放。 图2-3 可湿性粉剂工艺流程及产污环节图 二、悬浮剂生产工艺流程及产污环节分析 1、装置运行特点 悬浮剂生产为批次化作业，共设置24台混合釜，悬浮剂共12种产品，产量大小不统一，生产装置共用，根据产品订单情况，各产品轮流生产。更换生产产品种类时，先用水对设备进行清理，清理下的水单独收集起来，待下次生产同样产品时使用。各生产线及产品批次产量、生产批次及年产量详见下表。 表2-11 各产品生产情况表 系列产品名称 批次产量（kg/批次） 批次生产时间（h/批次） 年生产批次 生产时间（h/年） 年产能（t/a） 40%多菌灵悬浮剂 5000 9.6 80 768 400 50%多菌灵悬浮剂 5000 9.6 80 768 400 50%甲基硫菌灵悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 5%己唑醇悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 430g/L戊唑醇悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 250g/L嘧菌酯悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 350g/L吡虫啉悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 600g/L吡虫啉悬浮剂 5000 9.6 30 288 150 600g/L吡虫啉悬浮种衣剂 5000 9.6 40 384 200 30%噻虫嗪悬浮剂 5000 9.6 40 384 200 50%异丙隆悬浮剂 5000 9.6 160 1536 800 80%敌草隆悬浮剂 5000 9.6 20 192 100 合计 600 5760 3000 2、工艺流程 项目生产过程所用溶剂、助剂为乙二醇、白油、苯甲酸钠、乳化剂2201、OP-10等，在常温常温下均不挥发，不会产生有机废气。 （1）投料混合 符合质量标准的各类原药，与各类助剂、填料按比例投入到投料釜内。在密封混合机内，通过叶轮搅拌使原料混合均匀。 （2）砂磨 经混合的物料进入砂磨机砂磨粉碎，后进入混合釜。 （3）搅拌混合 经砂磨后的物料进入混合釜内进行搅拌混合。 （4）灌装 混合均匀后的物料进入自动灌装机进行灌装作业。 （5）包装 物料灌装后，进行装箱包装，形成成品。 生产过程中固体粉料投料过程中会产生粉尘，经旋风+布袋除尘收集后回用于生产，未被布袋收集的粉尘形成悬浮剂生产废气G2，经水膜除尘处理后通过25m高排气筒DA002排放。 图2-4 悬浮剂工艺流程及产污环节图 三、水分散粒剂、颗粒剂生产工艺流程及产污环节分析 1、装置运行特点 水分散粒剂、颗粒剂生产为批次化作业，共设置4台槽型混合机，水分散粒剂共7种产品，颗粒剂设置1种产品，产量大小不统一，生产装置共用，根据产品订单情况，各产品轮流生产。更换生产产品种类时，先用水对设备进行清理，清理下的水单独收集起来，待下次生产同样产品时使用。各生产线及产品批次产量、生产批次及年产量详见下表。 表2-12 各产品生产情况表 系列产品名称 批次产量（kg/批次） 批次生产时间（h/批次） 年生产批次 生产时间 （h/年） 年产能（t/a） 70%吡虫啉水分散粒剂 1000 2.3 500 1152 500 25%噻虫嗪水分散粒剂 1000 2.3 250 576 250 40%啶虫脒水分散粒剂 1000 2.3 300 691.2 300 70%啶虫脒水分散粒剂 1000 2.3 200 4 0.8 200 2%吡虫啉颗粒剂 1000 2.3 500 1152 500 80%甲基硫菌灵水分散粒剂 1000 2.3 300 691.2 300 90%多菌灵水分散粒剂 1000 2.3 200 460.8 200 80%敌草隆水分散粒剂 1000 2.3 250 576 250 合计 2500 5760 2500 2、工艺流程 （1）水分散粒剂产污环节 ①投料混合 符合质量标准的各类原药，与各类助剂、填料按比例投入到投料釜内。在密封混合机内，通过叶轮搅拌使原料混合均匀。 ②砂磨 经混合的物料进入砂磨机砂磨粉碎，后进入混合釜。 ③搅拌混合 经砂磨后的物料进入混合釜内，加水进行搅拌混合，制成料浆。 ④喷雾造粒 混合均匀后的料浆进入沸腾制粒干燥机，经制粒、干燥形成产品颗粒。 ⑤包装 将合格的产品颗粒进行包装形成产品。本项目采用全自动包装机进行包装，过程为密闭操作，包装成200g/袋的小包装，出料采用密闭软管进行输送，基本无粉尘产生。 生产过程中固体粉料投料过程中会产生粉尘，经旋风+布袋除尘收集后回用于生产，未被布袋收集的粉尘形成水分散粒剂生产废气G3-1，经水膜除尘处理后通过25m高排气筒DA003排放，喷雾造粒过程会产生水分散粒剂造粒废气G3-2，经水膜除尘处理后排放。 图2-5 水分散粒剂工艺流程及产污环节图 （2）颗粒剂产污环节 ①投料混合 符合质量标准的各类原药，与各类助剂、填料按比例投入到投料釜内。在密封混合机内，通过叶轮搅拌使原料混合均匀。 ②气流粉碎 经混合的物料进入气流粉碎机粉碎，粉碎后的物料进入搅拌混合机。 ③混合造粒 进入搅拌混合机的物料加水调湿后，进入混合造粒机混合造粒，形成潮湿的产品颗粒。 ④干燥 潮湿的产品颗粒经电加热进行热风烘干（温度为100℃），后进入自动包装机进行包装。 ⑤包装 将产品颗粒进行包装形成产品。 生产过程中固体粉料投料过程及气流粉碎过程会产生粉尘，经旋风+布袋除尘收集后回用于生产，未被布袋收集的粉尘形成颗粒剂生产废气G4-1，经水膜除尘处理后通过25m高排气筒DA003排放，产品干燥工序会产生颗粒剂干燥废气G4-2，经水膜除尘处理后排放。 图2-6 颗粒剂工艺流程及产污环节图 四、可溶液剂、乳油生产工艺流程及产污环节分析 1、装置运行特点 可溶液剂、乳油生产为批次化作业，共设置5台混合釜，可溶液剂共4种产品，乳油共2种产品。项目可溶液剂用4个釜生产，乳油用1个釜生产。根据产品订单情况，各产品轮流生产。更换生产产品种类时，乳油设备先用白油对设备进行清理，可溶液剂用水对设备进行清理，清理下的白油、水单独收集起来，待下次生产同样产品时使用。各生产线及产品批次产量、生产批次及年产量详见下表。 表2-13 各产品生产情况表 系列产品名称 混合釜数量 批次产量（kg/批次） 批次生产时间（h/批次） 年生产批次 生产时间 （h/年） 年产能（t/a） 40%乙烯利水剂 4个 2000 2.4 200 480 400 20%啶虫脒可溶液剂 200 2. 150 360 300 200克/升吡虫啉可溶液剂 2000 2.4 150 360 300 41%草甘膦异丙胺盐水剂 2000 2.4 1000 2400 2000 25%喹硫磷乳油 1个 2000 2.4 100 960 200 5%吡虫啉乳油 2000 2.4 150 1440 300 合计 1200 5760 2500 2、工艺流程 项目生产过程所用溶剂、助剂为乙二醇、白油、苯甲酸钠、乳化剂2201、OP-10等，在常温常温下均不挥发，不会产生有机废气。 （1）投料配制 将溶剂泵入到配制釜，开启搅拌，再加入原药、助剂，将釜内料液混合均匀。 （2）压滤/过滤 混合均匀的物料根据工艺要求采用压滤或过滤方式去除杂质。 （3）检测 过滤后物料进行检测，合格产品进行灌装，不合格产品重回投料配制工序。 （4）灌装 混合均匀后的物料进入自动灌装机进行灌装作业。 （5）包装 物料灌装后，进行装箱包装，形成成品。 生产过程中固体粉料投料过程会产生粉尘，经旋风+布袋除尘收集后回用于生产，未被布袋收集的粉尘形成可溶液剂、乳油生产废气G5，经水膜除尘处理后通过25m高排气筒DA004排放，静置、抽滤工序会产生可溶液剂、乳油滤渣S，经水膜除尘处理后排放。 图2-7 可溶液剂、乳油工艺流程及产污环节图 本项目运营期产污环节情况如下表。 表2-14 项目产污环节汇总一览表 污染物类别 编号 产污环节 污染源 主要污染物 治理设施 废气 G1 可湿性粉剂生产废气 粉尘 颗粒物 旋风+布袋除尘+水膜除尘+DA001 G2 悬浮剂生产废气 粉尘 颗粒物 旋风+布袋除尘+水膜除尘+DA002 G3-1 水分散粒剂生产废气 粉尘 颗粒物 旋风+布袋除尘+水膜除尘+DA003 G3-2 水分散粒剂造粒废气 水蒸汽、颗粒物 水蒸汽、颗粒物 水膜除尘+DA003 G4-1 颗粒剂生产废气 粉尘 颗粒物 旋风+布袋除尘+水膜除尘+DA003 G4-2 颗粒剂干燥废气 水蒸汽、颗粒物 水蒸汽、颗粒物 水膜除尘+DA003 G5 可溶液剂、乳油生产废气 粉尘 颗粒物 旋风+布袋除尘+水膜除尘+DA004 G6 污水处理站 污水处理站废气 氨、硫化氢、臭气浓度 生物除臭+25m高排气筒DA005 废水 W1 废气处理系统 废气处理系统废水 COD、BOD、SS、氨氮 厂区综合污水处理站后排入园区污水处理厂 W2 设备及地面冲洗 设备及地面冲洗废水 COD、BOD、SS、氨氮、全盐量 W3 生活污水 生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 W4 纯水制备 纯水制备浓水 COD、BOD、SS、氨氮、全盐量 固体废物 S1 生产 废外包装袋 外包装袋 外售物资回收部分 S2 生产 废内包装袋 内包装袋 委托有资质单位处理 S3 纯水制备 废反渗透膜 废反渗透膜 厂家回收 S4 过滤 滤渣 生产滤渣 委托有资质单位处理 S5 污水处理站 污泥 药剂、有机物等 委托有资质单位处理 S6 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 委托环卫部门清运 噪声 N 生产车间各种离心机、泵、风机等 Leq（dB） 隔声、减振等 |
| --- | --- |

|  | 表2-15 可湿性粉剂生产总物料平衡 产品 投入 产出 可湿性粉剂 原药及辅料成分 占比 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 1、50%多菌灵可湿性粉剂 原药 97.5%多菌灵原药 50.5% 2525.25 252.53 成品 50%多菌灵可湿性粉剂 500 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 15.00 可湿性粉剂生产废气G1-1-1 颗粒物 0. 5 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 15.00 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 10.00 填料 高岭土 41.5% 2075.21 207.52 小计 5000.51 500.05 500.05 2、80%多菌灵可湿性粉剂 原药 97.5%多菌灵原药 80.5% 4025.40 201.27 成品 80%多菌灵可湿性粉剂 250 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 7.50 可湿性粉剂生产废气G1- -2 颗粒物 0.025 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 7.50 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 5.00 填料 高岭土 11.5% 575.06 28.75 小计 5000.51 250.025 250.025 3、10%吡虫啉可湿性粉剂 原药 96%吡虫啉原药 10.3% 515.05 206.02 成品 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 30.00 可湿性粉剂生产废气G1-1- 颗粒物 0.2 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 30.00 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 60.01 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 40.00 填料 高岭土 81.7% 4085.41 1634.16 小计 5000.51 2000.2 2000.2 4、25%吡虫啉可湿性粉剂 原药 96%吡虫啉原药 25.3% 1265.13 101.21 成品 25%吡虫啉可湿性粉剂 400 分散剂 渗 剂T .5% 75.01 6.00 可湿性粉剂生产废气G1-1-4 颗粒物 0.04 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 6.00 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 12.00 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 8.00 填料 高岭土 66.7% 3335.33 266.83 小计 5000.51 400.04 400.04 5、50%吡虫啉可湿性粉剂 原药 96%吡虫啉原药 50.3% 2515.25 50.31 成品 50%吡虫啉可湿性粉剂 100 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 1.50 可湿性粉剂生产废气G1-1-5 颗粒物 0.01 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 1.50 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 3.00 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.00 填料 高岭土 41.7% 2085.21 41.70 小计 5000.51 100.01 100.01 6、70%吡虫啉可湿性粉剂 原药 96%吡虫啉原药 70.3% 3515.35 175.768 成品 70%吡虫啉可湿性粉剂 250 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 3.750 可湿性粉剂生产废气G1-1-6 颗粒物 0.025 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 3.750 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 7.501 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 5.001 填料 高岭土 21.7% 1085.11 54.255 小计 5000.51 250 025 250.025 7、5%啶虫脒可湿性粉剂 原药 97%啶虫脒原药 5.3% 265.03 5.301 成品 5%啶虫脒可湿性粉剂 100 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 1.500 可湿性粉剂生产废气G1-1-7 颗粒物 0.01 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 1.500 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 3.000 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.000 填料 高岭土 86.7% 4335.43 86.709 小计 5000.51 100.01 100.01 8、60%啶虫脒可湿性粉剂 原药 97%啶虫脒原药 60.3% 3015.30 60.306 成品 60%啶虫脒可湿性粉剂 100 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 1.500 可湿性粉剂生产废气G1-1-8 颗粒物 0.01 分散剂 OP-10 1.5% 75.01 1.500 润滑剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 3.000 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.000 填料 高岭土 31.7% 1585.16 31.703 小计 5000.51 100.01 100.01 9、25%噻嗪酮可湿性粉剂 原药 96%噻嗪酮原药 25.5% 1275.13 25.503 成品 25%噻嗪酮可湿性粉剂 100 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 3.000 可湿性粉剂生产废气G1-1-9 颗粒物 0.01 润湿剂 木质素磺酸钙 2.0% 100.01 2.000 润湿剂 十二烷基硫酸钠 1.0% 50.01 1.000 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.000 填料 高岭土 66.5% 3325.33 66.507 小计 5000.51 100.01 100.01 10、50%异丙隆可湿性粉剂 原药 96%异丙隆原药 50.3% 2515.25 125.763 成品 50%异丙隆可湿性粉剂 250 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 7.501 可湿性粉剂生产废气G1-1-10 颗粒物 0.025 润湿剂 木质素 酸钙 3.0% 150.02 7.501 润湿剂 十二烷基硫酸钠 1.5% 75.01 3.750 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 5.001 润滑剂 羧甲基纤维素 0.5% 25.00 1.250 填料 高岭土 39.7% 1985.20 99.26 小计 5000.51 250.025 250.025 11、75%异丙隆可湿性粉剂 原药 96%异丙隆原药 75.3% 3765.38 188.269 成品 75%异丙隆可湿性粉剂 50 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 7.501 可湿性粉剂生产废气G1-1-11 颗粒物 0.025 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 7.501 润湿剂 十二烷基硫酸钠 1.5% 75.01 3.750 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 5.001 润滑剂 羧甲基纤维素 0.5% 25.00 1.250 填料 高岭土 14.7% 735.07 36.75 小计 5000.5 250 025 250.025 12、80%敌草隆可湿性粉剂 原药 98%敌草隆原药 80.5% 4025.40 80.508 成品 80%敌草隆可湿性粉剂 100 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 3.000 可湿性粉剂生产废气G1-1-12 颗粒物 0.01 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 3.000 润湿剂 十二烷基硫酸钠 1.5% 75.01 1.500 润滑剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.000 填料 高岭土 10.0% 500.05 10.001 小计 5000.51 100.01 100.01 13、50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 原药 98%甲基硫菌灵原药 50.5% 2525.25 50.505 成品 50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 100 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 3.000 可湿性粉剂生产废气G1-1-13 颗粒物 0.01 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 3.000 润湿剂 渗透剂T 1.0% 50.01 1.000 乳化剂 OP-10 1.0% 50.01 1.000 填料 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 2.000 填料 高岭土 39.5% 1975.20 39.50 小计 5000.51 100.01 100.01 14、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 原药 98%甲基硫菌灵原药 70.5% 3525.35 176.268 成品 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 250 分散剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3.0% 150.02 7.501 可湿性粉剂生产废气G1-1-14 颗粒物 0.025 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 7.501 润湿剂 渗透剂T 1.0% 50.01 2.500 乳化剂 OP-10 1.0% 50.01 2.500 润湿剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 5.001 填料 高岭土 19.5% 975.10 48.75 小计 5000.51 250.025 250.025 15、30%多酮可湿性粉剂 原药 97.5%多菌灵原药 24.50% 1225.12 24.502 成品 30%多酮可湿性粉剂 100 原药 95%三唑酮原药 6.30% 315.03 6.301 可湿性粉剂生产废气G1-1-15 颗粒物 0.01 润湿剂 亚甲基亚萘磺酸钠（NNO） 3% 150.02 3.000 润湿剂 木质素磺酸钙 3% 150.02 3.000 乳化剂 十二烷基硫酸钠 1% 50.01 1.000 润湿剂 白碳黑（SiO2） 2% 100.01 2.000 润湿剂 羧甲基纤维素 1% 50.01 1.00 填料 高岭土 59.2% 2960.30 59.21 小计 5000.51 100.01 100.01 16、70%吡虫啉湿拌种剂 原药 96%吡虫啉原药 70.30% 3515.35 70.307 成品 70%吡虫啉湿拌种剂 100 润湿剂 渗透剂T 1.5% 75.01 1.500 可湿性粉剂生产废气G1-1-16 颗粒物 0.01 乳化剂 OP-10 1.5% 75.01 1.500 润湿剂 木质素磺酸钙 3% 150.02 3.000 润湿剂 白碳黑（SiO2） 2% 100.01 2.000 填料 高岭土 21.7% 1085.11 21.702 小计 5000.51 100.01 100.01 17、20%啶虫脒可溶粉剂 原药 97%啶虫脒原药 20.5% 1025.10 164.016 成品 20%啶虫脒可溶粉剂 800 润湿剂 渗透剂T 1.5% 75.01 12.001 可湿性粉剂生产废气G1-1-17 颗粒物 0.08 乳化剂 OP-10 1.5% 75.01 12.001 润湿剂 木质素磺酸钙 3% 150.02 24.002 润湿剂 白碳黑（SiO2） 2% 100.01 16.002 填料 硫酸钠 71.5% 3575.36 572.057 小计 5000.51 800.08 800.08 18、60%烯啶虫胺可湿性粉剂 原药 98%烯啶虫胺原药 60.3% 3015.30 30.153 成品 60%烯啶虫胺可湿性粉剂 50 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 0.750 可湿性粉剂生产废气G1-1-18 颗粒物 0.005 润湿剂 OP-10 1.5% 75.01 0.750 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 1.500 乳化剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 1.000 填料 高岭土 31.7% 1585.16 15.852 小计 5000.51 50.005 50.005 19、70%嗪草酮可湿性粉剂 原药 98%嗪草酮原药 70.3% 3515.35 140.614 成品 70%嗪草酮可湿性粉剂 200 分散剂 渗透剂T 1.5% 75.01 3.000 可湿性粉剂生产废气G1-1-19 颗粒物 0.02 润湿剂 OP-10 1.5% 75.01 3.000 润湿剂 木质素磺酸钙 3.0% 150.02 6.001 乳化剂 白碳黑（SiO2） 2.0% 100.01 4.000 填料 高岭土 21.7% 1085.11 43.404 小计 5000.51 200.02 200.02 合计 6000.59 6000.59 表2-16 悬浮剂生产总物料平衡 产品 投入 产出 悬浮剂 原药及辅料成分 占比 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 1、40%多菌灵悬浮剂 原药 97.5%多菌灵原药 40.5% 2025.25 162.02 成品 40%多菌灵悬浮剂 400 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200 16 悬浮剂投料废气G2-1-1 颗粒物 0.02 防冻剂 乙二醇 2.5% 125 10 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75 6 增稠剂 黄原胶 0.2% 10 0.8 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10 0.8 溶剂 水 51.10% 2555 204.4 小计 5000.25 400.02 400.02 2、50%多菌灵悬浮剂 原药 97.5%多菌灵原药 50.5% 2525.25 202.02 成品 50%多菌灵悬浮剂 400 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200 16 悬浮剂投料废气G2-1-2 颗粒物 0.02 防冻剂 乙二醇 2.5% 125 10 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75 6 增稠剂 黄原胶 0.2% 10 0.8 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10 0.8 溶剂 水 41.10% 2055 164.4 小计 5000.25 400.02 400.02 3、350g/L吡虫啉悬浮剂 原药 96%吡虫啉原药 31.5% 1575.25 47.258 成品 350g/L吡虫啉悬浮剂 150 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 200.00 6 悬浮剂投料废气G2-1-3 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75 2.25 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 防腐剂 苯甲酸钠 0.3% 15.00 0.45 溶剂 水 59.8% 2990.00 89.7 小计 5000.25 150.008 150.008 4、600g/L吡虫啉悬浮剂 原药 96%吡虫啉原药 47.5% 2375.25 71.258 成品 600g/L吡虫啉 150 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 200.00 6.00 悬浮剂投料废气G2-1-4 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75 2.25 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 防腐剂 苯甲酸钠 0.3% 15.00 0.45 溶剂 水 43.8% 2190.00 65.7 小计 5000.25 150.008 150.008 5、50%甲基硫菌灵 原药 甲基硫菌灵原药 50.5% 2525.25 75.758 成品 50%甲基硫菌灵 150 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200.00 6 悬浮剂投料废气G4-1-5 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 2.25 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 溶剂 水 41.1% 2055.00 61.65 小计 5000.25 150.008 150.008 6、50%异丙隆 原药 异丙隆原药 50.5% 2525.25 404.04 成品 50%异丙隆 800 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 200.00 32. 悬浮剂投料废气G4-1-6 颗粒物 0.04 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 20 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 12 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 1.6 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 1.6 溶剂 水 41.1% 2055.00 328.8 小计 5000.25 800.04 800.04 7、80%敌草隆 原药 敌草隆原药 80.5% 4025.25 80.505 成品 80%敌草隆 100 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4% 200.00 4.00 悬浮剂投料废气G2-1-7 颗粒物 0.005 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 2.50 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 1.50 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.2 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.2 防腐剂 苯甲酸钠 0.3% 15.00 0.3 溶剂 水 10.8% 540.00 10.8 小计 5000.25 100.005 100.005 8、5%己唑醇 原药 己唑醇原药 5.5% 275.25 8.258 成品 5%己唑醇 150 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200.00 6 悬浮剂投料废气G2-1-8 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 2.25 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 溶剂 水 86.1% 4305.00 129.15 小计 5000.25 150.008 150.008 9、430g/L戊唑醇 原药 戊唑醇原药 38.5% 1925.25 57.758 成品 430g/L戊唑醇 150 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 200.00 6.00 悬浮剂投料废气G2-1-9 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 2.25 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 溶剂 水 53.1% 2655.00 79.65 小计 5000.25 150.008 150.008 10、30%噻虫嗪悬浮剂 原药 噻虫嗪原药 30.5% 1525.25 61.01 成品 30%噻虫嗪 200 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200.00 8 悬浮剂投料废气G2-1-10 颗粒物 0.01 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 5 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.50 3.0 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.4 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.4 溶剂 水 61.1% 3055.00 122.2 小计 5000.25 200.01 200.01 11、250g/L嘧菌酯 原药 嘧菌酯原药 23.5% 1175.25 35.258 成品 250g/L嘧菌酯 150 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200.00 6 悬浮剂投料废气G2-1-11 颗粒物 0.008 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 3.75 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.00 2.26 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.3 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.3 溶剂 水 68.1% 3405.00 102.15 小计 5000.25 150.008 150.008 12、600g/L吡虫啉悬浮种衣剂 原药 96%吡虫啉原药 47.5% 2375.25 95.01 成品 600g/L吡虫啉悬浮种衣剂 200 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 200.00 8 悬浮剂投料废气G2-1-12 颗粒物 0.01 防冻剂 乙二醇 2.5% 125.00 5 润滑剂 白碳黑（SiO2） 1.5% 75.50 3.00 增稠剂 黄原胶 0.2% 10.00 0.4 消泡剂 有机硅消泡剂 0.2% 10.00 0.4 溶剂 水 44.1% 2205.00 88.2 小计 5000.25 200.01 200.01 合计 3000.153 3000.153 表2-17 水分散粒剂、颗粒剂生产总物料平衡 产品 投入 产出 水分散粒剂 原药及辅料成分 占比 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 1、70%吡虫啉水分散粒剂 原药 96%吡虫啉原药 70.7% 707.1 353.55 成品 70%吡虫啉水分散粒剂 500 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.00 20.00 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.05 防冻剂 硫酸钠 25.3% 253.00 126.50 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 25 水 50 25 小计 1050.1 525.05 525.05 2、25%噻虫嗪水分散粒剂 原药 噻虫嗪原药 25.5% 255.03 63.756 成品 25%噻虫嗪水分散粒剂 250 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.00 10.001 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.025 防冻剂 硫酸钠 70.5% 705.07 176.268 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 12.5 水 50 12.5 小计 1050.1 262.525 262.525 3、80%甲基硫菌灵水分散粒剂 原药 甲基硫菌灵原药 81% 810.1 243.03 成品 80%甲基硫菌灵水分散粒剂 300 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.00 12.00 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.03 防冻剂 硫酸钠 15.0% 150.00 45.00 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 15 水 50 15 水分散粒剂喷雾造粒废气G3-3-1 水 15 小计 1050.1 315.03 315.03 4、90%多菌灵水分散粒剂 原药 97.5%多菌灵原药 90.5% 905.1 190.068 成品 90%多菌灵水分散粒剂 200 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.00 8.40 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.02 防冻剂 硫酸钠 5.5% 55.00 11.55 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 10 水 50 10 小计 1050.1 210.02 210.02 5、40%啶虫脒水分散粒剂 原药 97%啶虫脒原药 40.3% 403.1 120.912 成品 40%啶虫脒水分散粒剂 300 乳化剂 乳化剂2201 4.0% 40.00 12.001 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.03 防冻剂 硫酸钠 55.7% 557.00 167.117 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 15 水 50 15 小计 1050.1 315.03 315.03 6、70%啶虫脒水分散粒剂 原药 97%啶虫脒原药 70.3% 703.1 147.644 成品 70%啶虫脒水分散粒剂 200 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.00 8.40 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.02 防冻剂 硫酸钠 25.7% 257.00 53.975 水分散粒剂造粒废气G3-2-1 水 10 水 50 10 小计 1050.1 213.04 210.02 7、80%敌草隆水分散粒剂 原药 敌草隆原药 81.0% 810.1 202.520 成品 80%敌草隆水分散粒剂 250 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.004 10.001 水分散粒剂投料废气G3-1-1 颗粒物 0.025 防冻剂 硫酸钠 15.0% 150.015 37.504 水分散粒剂造粒磨废气G3-2-1 水 12.5 水 50 12.5 小计 1050.1 262.525 262.525 合计 2100.02 2100.02 颗粒剂 原药及辅料成分 占比 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 1、2%吡虫啉颗粒剂 原药 96%吡虫啉原药 2.5% 25.003 12.501 成品 2%吡虫啉颗粒剂 500 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 4.0% 40.004 20.002 颗粒剂生产废气G4-1-1 颗粒物 0.05 防冻剂 硫酸钠 93.5% 935.094 467.547 颗粒剂干燥废气G4-2-1 水 25 水 50 25 小计 1050.1 525.05 525.05 合计 525.05 525.05 表2-18 可溶液剂、乳油生产总物料平衡 产品 投入 产出 乳油 原药及辅料成分 含量 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 1、25%喹硫磷乳油 原药 喹硫磷原药 25.5% 512.9 51.29 成品 25%喹硫磷乳油 200 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.8 14.08 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.01 溶剂 白油 67.5% 1350 135 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.04 小计 2000.43 200.05 200.05 2、5%吡虫啉乳油 原药 96%吡虫啉原药 5.3% 106.53 15.99 成品 5%吡虫啉乳油 300 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.8 21.11 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.015 溶剂 白油 87.7% 1754 263.1 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.02 小计 2000.43 300.035 300.035 合计 500.085 500.085 可溶液剂 原药及辅料成分 含量 消耗量 （kg/批次） 消耗量 （t/a） 类别 名称 产出量 （t/a） 3、40%乙烯利水剂 原药 70%乙烯利原药 40.5% 814.2 162.88 成品 40%乙烯利水剂 400 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.75 28.15 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.02 溶剂 水 52.5% 1050 210 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.08 小计 2000.43 400.1 400.1 4、41%草甘膦异丙胺盐水剂 原药 草甘膦原药 41.5% 834.48 834.48 成品 41%草甘膦异丙胺盐水剂 2000 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.82 140.82 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.1 溶剂 水 51.5% 1030 1030 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.42 小计 2000.43 2000.52 2000.52 5、20%啶虫脒可溶液剂 原药 97%啶虫脒原药 20.3% 408.2 61.24 成品 20%啶虫脒可溶液剂 300 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.8 21.12 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.015 溶剂 水 72.7% 1454 218.1 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.05 小计 2000.43 300.065 300.065 6、200g/L吡虫啉可溶液剂 原药 96%吡虫啉原药 20.5% 412.2 61.84 成品 200g/L吡虫啉可溶液剂 300 乳化剂 聚氧乙烯醚和萘磺酸盐 7.0% 140.8 21.12 可溶液剂、乳油生产废气G5-1-1 颗粒物 0.015 溶剂 水 72.5% 1450 217.5 可溶液剂、乳油压滤滤渣S5-1-1 原料残渣 0.05 小计 2000.43 300.065 300.065 合计 3000.835 3000.835 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题，现场照片见下。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 拟建项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，为了解项目区环境空气质量现状，本次环评搜集了菏泽市生态环境局在“菏泽市智慧环保监管平台”发布的环境空气质量监测数据，建设项目最近的成武县党集镇2021年监测数据见表3-1。 表3-1 2021年成武县党集镇环境空气质量情况 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8.7 60 15 达标 第98百分位数日平均质量浓度 18 150 12 NO2 年平均质量浓度 24.5 40 61 达标 第98百分位数日平均质量浓度 60 80 75 PM10 年平均质量浓度 94 70 134 不达标 第95百分位数日平均质量浓度 209 150 139 PM2.5 年平均质量浓度 59.7 35 171 不达标 第95百分位数日平均质量浓度 162 75 216 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1400 4000 35 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 164 160 103 不达标 由上表分析结果可知，成武县党集镇环境空气例行监测站点2021年SO2、NO2、CO年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，菏泽市成武县党集镇2021年度环境空气质量整体不达标。其主要超标原因主要是该区域地处我国的北方地区，干旱少雨，风沙较大；同时机动车辆的迅猛发展所带来的地面扬尘，致使PM2.5、PM10有超标现象。 2、地表水环境质量现状 项目污水经厂区污水处理站预处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理，最终排入乐成河。本次评价引用了《年产3000吨五氯吡啶、2600 吨2-肼基-4甲基苯并噻唑等10800吨专用精细化学品项目环境影响报告书》中对乐成河成武县污水处理厂排污口监测断面的监测数据。引用数据监测断面布设见下表。 表3-2 地表水现状监测断面设置情况 编号 地表水名称 断面位置 设置意义 1# 乐成河 成武污水处理厂排污口上游200 了解污水处理厂排口上游乐成河水质 (对照断面) 2# 成武污水处理厂排污口下游500 了解污水处理厂污水对乐成河水质影响 (控制断面) 表3-3（1） 地表水现状监测结果一览表 监测点位 采样日期 pH 值 溶解氧 化学需 氧量 高锰酸 盐指数 五日生化 需氧量 氨氮 总磷 总氮 铜 锌 氟化物 砷 汞 六价铬 镉 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L μg/L mg/L mg/L 1# 2021.02.25 7.44 10.2 36 8.6 10.7 1.79 0.17 16.9 0.005L 0.01L 2.74 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 2021.02.26 7.31 10.1 33 8.8 9.7 1.72 0.15 15.6 0.005L 0.01L 4.54 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 2021.02.27 7.24 10.1 34 8.1 10.3 1.66 0.16 16.5 0.005L 0.01L 2.65 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 2# 2021.02.25 7.61 9.8 35 9.4 10.9 1.66 0.18 15.5 0.005L 0.01 3.12 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 2021.02.26 7.52 9.5 37 8.8 8.7 1.81 0.16 17.0 0.005L 0.01 3.05 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 2021.02.27 7.34 9.6 34 9.0 8.3 1.73 0.19 16.1 0.005L 0.02 2.96 0.3L 0.04L 0.004L 0.001L 表3-3（2） 地表水现状监测结果一览表 监测点位 采样日期 铅 氰化物 挥发酚 石油类 硫化物 粪大肠菌群 硫酸盐 氯化物 硝酸盐 二氯甲烷 甲苯 氯苯 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L 1# 2021.02.25 0.01L 0.004L 0.0038 0.01L 0.005L 7.9×102 427 623 60.6 0.5L 0.3L 0.2L 2021.02.26 0.01L 0.004L 0.0037 0.01L 0.005L 7.0×102 388 572 55.8 0.5L 0.3L 0.2L 2021.02.27 0.01L 0.004L 0.0032 0.01L 0.005L 6.3×102 409 600 57.4 0.5L 0.3L 0.2L 2# 2021.02.25 0.01L 0.004L 0.0042 0.01L 0.005L 5.4×103 516 727 68.1 0.5L 0.3L 0.2L 2021.02.26 0.01L 0.004L 0.0040 0.01L 0.005L 3.5×103 535 754 70.6 0.5L 0.3L 0.2L 2021.02.27 0.01L 0.004L 0.0046 0.01L 0.005L 5.4×103 508 721 67.1 0.5L 0.3L 0.2L 表3-3（3） 地表水现状监测结果一览表 采样点位 采样日期 硝基苯 苯胺类 全盐量 丙烯腈 吡啶 可吸附有机卤素（AOX） μg/L 二甲苯（µg/L） 二氯乙烷（µg/L） 水合肼 乙醛 µg/L mg/L mg/L mg/L mg/L AOCl AOF AOBr 邻-二甲 苯 间,对-二 甲苯 1,1-二氯 乙烷 1,2-二氯乙 烷 mg/L mg/L 1# 2021.02.25 0.04L 0.04 2.32×103 0.003L 0.03L 434 19 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.006 0.02L 2021.02.26 0.04L 0.04 2.13×103 0.003L 0.03L 200 63 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.008 0.02L 2021.02.27 0.04L 0.06 2.21×103 0.003L 0.03L 209 19 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.006 0.02L 2# 2021.02.25 0.04L 0.08 2.56×103 0.003L 0.03L 62 25 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.007 0.02L 2021.02.26 0.04L 0.07 2.40×103 0.003L 0.03L 67 39 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.006 0.02L 2021.02.27 0.04L 0.09 2.42×103 0.003L 0.03L 53 42 9L 0.2L 0.5L 0.4L 0.4L 0.007 0.02L 评价结果见表3.3-5。 表3-4 地表水水质现状评价结果 监测点位 1# 2# 采样日期 2021.02.25 2021.02.26 2021.02.27 2021.02.25 2021.02.26 2021.02.27 pH 值 0.22 0.16 0.12 0.31 0.26 0.17 溶解氧 0.49 0.5 0.5 0.51 0.53 0.52 化学需氧量 1.8 1.65 1.7 1.75 1.85 1.7 高锰酸盐指数 1.43 1.47 1.35 1.57 1.47 1.5 五日生化需氧量 2.68 2.43 2.58 2.73 2.18 2.08 氨氮 1.79 1.72 1.66 1.66 1.81 1.73 总磷 0.85 0.75 0.8 0.9 0.8 0.95 锌 — — — 0.01 0.01 0.02 氟化物 2.74 4.54 2.65 3.12 3.05 2.96 挥发酚 0.76 0.74 0.64 0.84 0.8 0.92 粪大肠菌群 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 硫酸盐 1.71 1.55 1.64 2.06 2.14 2.03 氯化物 2.49 2.29 2.4 2.91 3.02 2.88 硝酸盐 6.06 5.58 5.74 6.81 7.06 6.71 苯胺类 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7 0.9 全盐量 2.32 2.13 2.21 2.56 2.4 2.42 水合肼 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 从地表水现状评价结果可以看出：乐成河水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。1#点位化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、全盐量存在超标现象，其余指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；2#点位化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、全盐量存在超标现象，其余指标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 上述超标因子中COD、氨氮、粪大肠杆菌主要是由于农村地区生活污水未经处理便直接排放有关，全盐量、氯化物超标是因为成武县化工园区污水处理厂接纳了大量的化工生产废水，水处理工艺对全盐量的处理效果有限造成；该段面水质较差，与上游企业废水以 及周围村庄、餐馆的生活废水排入有关。当地环保部门已制定了措施，加强对违规排放企 业的监管和处罚。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内无声敏感目标，因此本次评价不作声环境质量现状监测与评价。目前项目建设区均处于人类开发活动范围内，区域内主要噪声源为交通噪声和人类动活生活噪声。评价范围内项目区声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 4、生态环境质量现状 本项目无产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目无电磁辐射影响。 6、土壤、地下水环境质量现状 1、地下水 2023年1月6日对项目厂址附近地下水水质、水位进行了监测，具体监测结果如下表所示。 表3-5 地下水现状监测结果一览表 单位：mg/L 监测项目 1#田胡楼村 2#厂址 3#吴庄 4#南王楼村 5#毕石门模范新村 pH值（无量纲） 7.1 7.3 7.2 7.1 7.2 挥发性酚类 ND ND ND ND ND 氨氮 0.045 0.056 0.040 0.051 0.045 硫化物 ND ND ND ND ND 氰化物 ND ND ND ND ND 六价铬 ND ND ND ND ND 总硬度 1.45×103 1.13×103 866 1.05×103 668 溶解性总固体 1.91×103 1.47×103 1.19×103 1.36×103 975 耗氧量 1.85 1.22 1.13 1.27 1.04 氯化物 525 356 345 417 386 硝酸盐（氮） 15.0 15.0 8.64 10.7 9.33 硫酸盐 350 362 250 212 203 重碳酸盐 434 369 331 379 238 氟化物 0.71 0.58 0.63 0.66 0.52 亚硝酸盐（氮） ND ND ND ND ND 碳酸盐 ND ND ND ND ND 铝 0.045 0.031 0.025 0.033 0.024 总大肠菌群（MPN/100mL） ND ND ND ND ND 菌落总数（CFU/mL） 46 72 55 43 68 甲苯（μg/L） ND ND ND ND ND 1,2-二氯乙烷（μg/L） ND ND ND ND ND 钾 3.74 2.22 2.75 3.09 1.32 钙 397 276 199 262 156 镁 126 102 105 102 73.2 钠 128 160 122 139 77.9 铁 ND ND ND ND ND 锰 ND ND ND ND ND 锌 ND ND ND ND ND 铅（μg/L） ND ND ND ND ND 镉（μg/L） ND ND ND ND ND 铜（μg/L） ND ND ND ND ND 汞（μg/L） ND ND ND ND ND 砷（μg/L） ND ND ND ND ND 地下水环境质量现状评价结果见下表4。 表3-6 本次监测地下水质量现状评价结果 序号 监测项目 1#田胡楼村 2#厂址 3#吴庄 4#南王楼村 5#毕石门模范新村 1 pH 0.07 0.20 0.13 0.07 0.13 2 总硬度 3.22 2.51 1.92 2.33 1.48 3 溶解性总固体 1.91 1.47 1.19 1.36 0.98 4 耗氧量 0.62 0.41 0.38 0.42 0.35 5 硫酸盐 1.40 1.45 1.00 0.85 0.81 6 氯化物 2.10 1.42 1.38 1.67 1.54 7 氨氮 0.09 0.11 0.08 0.10 0.09 8 硝酸盐 0.75 0.75 0.43 0.54 0.47 9 亚硝酸盐 / / / / / 10 挥发酚 / / / / / 11 硫化物 / / / / / 12 氰化物 / / / / / 13 氟化物 0.71 0.58 0.63 0.66 0.52 14 六价铬 / / / / / 15 锰 / / / / / 16 砷 / / / / / 17 汞 / / / / / 18 镉 / / / / / 19 铜 / / / / / 20 锌 / / / / / 21 甲苯 / / / / / 22 铅 / / / / / 23 钠 0.64 0.80 0.61 0.70 0.39 24 铁 / / / / / 25 总大肠菌群 / / / / / 26 菌落总数 0.46 0.72 0.55 0.43 0.68 27 1,2二氯乙烷 / / / / / 根据监测结果可知：1#、2#、3#、4#、5#监测点位中总硬度、氯化物超标，1#、2#、3#、4#监测点位溶解性总固体超标，1#、2#监测点位硫酸盐超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。超标的主要原因分析：超标因子主要与区域水文地质条件有关。 土壤 2023年1月5日对项目厂区土壤进行监测，监测数据见下表。 表3-7 土壤环境质量现状监测结果 检测点位 1#危废暂存车间 2#污水处理站 检测项目 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 氰化物（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 铅（mg/kg） 25 22 16 19 21 29 镉（mg/kg） 0.14 0.13 0.11 0.11 0.14 0.17 铜（mg/kg） 28 26 22 32 26 28 镍（mg/kg） 26 25 22 30 29 25 六价铬（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 汞（mg/kg） 0.0430 0.0350 0.0344 0.0355 0.0355 0.0404 砷（mg/kg） 8.60 7.49 6.79 8.07 8.69 8.43 甲苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 四氯化碳（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 氯仿（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 氯甲烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 二氯甲烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 四氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 三氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 氯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯丙烷（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 氯苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 1,4-二氯苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 乙苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯乙烯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 间/对二甲苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 邻二甲苯（μg/kg） ND ND ND ND ND ND 硝基苯（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯胺（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 2-氯酚（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯并[a]芘（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯并[b]荧蒽（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯并[k]荧蒽（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 䓛（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 萘（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 苯并[a]蒽（mg/kg） ND ND ND ND ND ND 土壤环境现状评价结果见下表。 表3-8 土壤现状质量评价结果 检测点位 1#危废暂存车间 2#污水处理站 检测项目 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 铅（mg/kg） 0.031 0.028 0.020 0.024 0.026 0.036 镉（mg/kg） 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 铜（mg/kg） 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 镍（mg/kg） 0.029 0.028 0.024 0.033 0.032 0.028 汞（mg/kg） 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 砷（mg/kg） 0.143 0.125 0.113 0.135 0.145 0.141 由上表可知：厂区占地范围内1#~2#点位土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1和表2第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围的不存在大气环境保护目标；本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-9 项目主要环境保护目标一览表 项 目 敏感目标 相对厂区 执行标准/评价等级 方位 距离(m) 环境 空气 无 《环境质量空气标准》（GB3095-2012）二级标准 环境噪声 厂区周围50m无敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 地表水 金成河 N 1440 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 东鱼河北支 SW 1540 地下水 厂区周围地下水 — — 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目有组织颗粒物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中表1“发酵尾气及其它农药制造工艺废气”标准要求和山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（通过内插法计算所得）；无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；污水处理厂废气执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1、表2标准。 具体标准值见表3-10、3-11。 表3-10 颗粒物废气污染物排放标准 污染因子 标准限值 标准名称 颗粒物 有组织 10mg/m3 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 排放速率 14.45kg/h（25m） 厂界 1.0mg/m3 表3-11 污水处理厂废气污染物排放标准 装置 污染物 排放限值 标准来源 浓度(mg/m3) 速率（kg/h） 污水处理站排气筒 氨 20 1.0 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准 硫化氢 3 0.1 臭气浓度 800（无量纲） 厂界浓度 氨 1.0 / 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准 硫化氢 0.03 / 臭气浓度 20（无量纲） / 2、废水 本项目污水经厂区污水处理站预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理，最终排入乐成河。 表3-12 项目污水排放标准值（单位:mg/L，pH除外） 污染物 单位 排放标准 排放监控位置 来源 CODcr mg/L 500 企业废水总排口 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准 BOD5 mg/L 350 SS mg/L 400 氨氮 mg/L 45 总氮 mg/L 70 总磷 mg/L 8 CODcr mg/L 300 企业废水总排口 成武县污水处理厂接管标准 BOD5 mg/L 180 SS mg/L 180 氨氮 mg/L 35 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体数值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成营运后，污水经厂内污水处理站处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理。该部分总量已包含在成武县污水处理厂污染物总量控制指标内，故不需要申请废水总量指标。 项目运营后有组织颗粒物排放量为0.224t/a。 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理方法》（鲁环发[2019]132号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划》，大气污染物：SO2、NOX。废水：COD和氨氮。同时，在重点区域推进挥发性有机物和烟粉尘排放总量控制，实行区域严格执行倍量替代要求（颗粒物：0.448t/a）。 因此，本项目应申请总量指标为：颗粒物0.224t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于山东省菏泽市成武县化工园区，工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 1、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声学环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。距施工机械不同距离处的声级见下表。 表4-1 距施工机械不同距离处的声级 序号 设备名称 噪声级dB（A） 10m 20m 30m 50m 100m 200m 1 打桩机 80 74 70.5 66 60 54 2 挖掘机 65 59 55.5 51 45 39 3 载重汽车 70 64 60.5 56 50 44 为使不利影响降至最低，建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备； （2）将噪声级大的工作尽量安排在昼间进行，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22：00后施工； （3）禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解； （4）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 2、扬尘对环境影响分析 施工场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙等场地和工序会产生扬尘。由此造成周围环境的扬尘污染，直接影响附近居民的日常生活和城市景观。 根据山东省人民政府令第248号《山东省扬尘污染防治管理办法》，《菏泽市大气污染防治条例》（2016.12.1）。为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位采取如下措施防尘： （1）施工中的土方作业、建筑垃圾管理与运输等防尘措施，必须采取与建筑施工扬尘污染控制同样的措施。 （2）施工工地道路硬化，对运输车辆需定期清洗。 （3）运输车辆需加设蓬盖，且离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程扬尘的产生。 （4）避免起尘原材料的露天堆放，采用洒水、遮盖物等措施防治扬尘。 （5）在施工工地采取围挡、覆盖、喷淋、道路硬化、车辆冲洗、分段作业、择时施工等防尘抑尘措施。 （6）堆放易产生扬尘的物料堆场、港口码头、混凝土搅拌站和露天仓库等场所应当密闭贮存，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物料高度的严密围档，并采取覆盖、喷淋等措施防止扬尘产生。物料的装卸、输送要采取密闭、喷淋等方式控制扬尘排放。 （7）装卸和运输施工现场出口处应当设置冲洗车辆设施，施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上道路行驶；车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 （8）在施工过程中要狠抓“7个100%”，“7个100%”要求施工现场100%围挡、工地沙土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。本项目施工过程中需要做到的包括：施工现场100%围挡、工地沙土100%覆盖、主要道路100%硬化、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化等五项内容。 3、固体废物对环境影响分析 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理。 4、施工废水对环境影响分析 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为道路硬化产生的废水，主要污染因子为SS。 应管理好施工队伍生活污水的排放，设置临时厕所、化粪池等，对施工现场的生活污水进行处理。 做好建筑材料和建筑废料的管理，建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 5、水土流失及弃土影响分析 施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。 项目有一定量的弃土需外运，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不会对环境造成污染。 6、环境管理简要分析 项目在施工期应由项目承办单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 7、其它 工程施工期间如发现文物、古墓等文化遗产，应暂时停止现场施工，并通知有关文物部门，派专业人员现场考察，以决定是否抢救或进行挖掘。施工期间应注意地下是否埋设光缆等通讯设施，并注意采取可靠的保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气产生环节、污染物种类、源强及治理措施 项目废气主要为制剂生产过程产生的粉尘废气和污水处理站废气。废气产生及有组织排放情况见表4-2，有组织废气排放口情况详见表 4-3。 表4-2 废气污染物产生及有组织排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染源 强核算 （t/a） 源强 核算 依据 产生情况 废气收集方式 收集 效率 治理措施 排放情况 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 治理 工艺 去除效率 是否为可行技术 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 可湿性粉剂生产废气 颗粒物 0.59 物料衡算法 41 0.102 0.59 管道收集 100% 旋风除尘+布袋除尘处理后再经水膜除尘处理 80%（整体去除效率99%以上） 是 8.20 0.0164 0.118 悬浮剂生产废气 颗粒物 0.153 21.5 0.027 0.153 管道收集 100% 旋风除尘+布袋除尘处理后再经水膜除尘处理 80%（整体去除效率99%以上） 是 4.30 0.0043 0.031 水分散粒剂、颗粒剂生产废气 颗粒物 0.2 28 0.035 0.2 管道收集 100% 旋风除尘+布袋除尘处理后再经水膜除尘处理 80%（整体去除效率99%以上） 是 5.60 0.0056 0.040 可溶液剂、乳油生产废气 颗粒物 0.175 24.5 0.030 0.175 管道收集 100% 旋风除尘+布袋除尘处理后再经水膜除尘处理 80%（整体去除效率99%以上） 是 4.90 0.0049 0.035 污水处理站废气 NH3 0.014 产污系数法 / 0.0019 0.014 污水处理站密闭，风机收集 90% 生物除臭 70% 是 0.29 5.7×10-4 0.0042 H2S 0.00055 / 0.00008 0.00055 0.012 2.4×10-5 0.00017 臭气浓度 / / / / 200（无量纲） / / 表 4-2 有组织废气排放口情况一览表 废气产污 环节 污染物种类 风机风量 （m3/h） 排放口基本情况 排气筒高度 内径 温度 编号及名称 地理坐标 可湿性粉剂生产废气 颗粒物 2000 25m 0.4m 25℃ 可湿性粉剂废气排放口/DA001 E115.9230°；N35.0139° 悬浮剂生产废气 颗粒物 1000 25m 0.4m 25℃ 悬浮剂废气排放口/DA002 E115.9230°；N35.0137° 水分散粒剂、颗粒剂生产废气 颗粒物 1000 25m 0.4m 25℃ 水分散粒剂、颗粒剂废气排放口/DA003 E115.9230°；N35.0135° 可溶液剂、乳油生产废气 颗粒物 1000 25m 0.4m 25℃ 可溶液剂、乳油废气排放口/DA004 E115.9230°；N35.0133° 污水处理站废气 氨、硫化氢、臭气浓度 2000 25m 0.4m 25℃ 污水处理站废气排放口/DA005 E115.9213°；N35.0125° |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染物产生源强核算过程 项目废气主要为制剂生产过程产生的粉尘废气和污水处理站废气。其中制剂（可湿性粉剂、悬浮剂、水分散剂、颗粒剂、可溶液剂、乳油）生产工艺废气经各自车间“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理后通过25m高排气筒排放。污水处理站封闭，废气收集后经生物除臭处理后通过25m高排气筒排放。 （1）生产车间废气 根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》 (HJ922-2018)表1规定：单纯药品分装、复配工艺废气污染源强核算方法包括物料衡算法、类比法，本项目废气源强核算方法采取物料平衡法。 根据物料平衡，各制剂车间污染物产生及排放情况见下表。 表4-4 制剂车间废气产生及排放情况 位置 排气筒 污染物成分 产生情况 水膜除尘 排放情况 t/a kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 可湿性粉剂车间 DA001 颗粒物 0.59 0.102 80% 0.118 0.0164 8.20 悬浮剂车间 DA002 颗粒物 0.153 0.027 80% 0.031 0.0043 4.30 水分散剂、颗粒剂车间 DA003 颗粒物 0.2 0.035 80% 0.040 0.0056 5.60 可溶液剂、乳油车间 DA004 颗粒物 0.175 0.030 80% 0.035 0.0049 4.90 项目制剂生产过程均为自动化，投料过程经管道密闭投料，上方设置集气管线进行收集产生的粉尘废气，可湿性粉剂生产车间处理设备风机风量为2000m3/h，其他车间处理设备风机风量1000m3/h。根据上表可知，4个制剂车间排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区的标准要求(颗粒物：10mg/m3)。项目生产车间为洁净车间，车间空气经车间微负压+风道收集过滤循环换风，基本不会产生无组织粉尘。 （2）污水处理站废气 厂区综合污水处理站废气产生源强主要根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》(HJ993-2018)中推荐的“产污系数法”进行核算。 根据企业提供的污水处理站设计方案，污水处理站设计为全封闭式，污水处理站的高浓废水池、低浓废水池、配水池、综合调节池、水解酸化池、缺氧池、好氧池、污泥浓缩池等均会逸散出一定量的恶臭气体，其主要成分为NH3和H2S，厂区污水处理站的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD5负荷、污水中DO、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究结果，每去除1g BOD5可产生0.0031g NH3、0.00012g H2S，拟建项目废水经预处理后，经综合污水站去除的总BOD5量为4.56t/a，则NH3的产生量为0.014t/a，H2S的产生量为0.00055t/a。同时，类比同类项目可知，污水收集池恶臭排放浓度约为200(无量纲)。 废水预处理各环节废气经生物除臭处理后由25m高排气筒DA005排放。污水处理站风机风量为2000m3/h。 表4-5 排气筒DA005废气产生及排放情况 类别 污染物成分 产生情况 除雾 生物除臭 排放情况 t/a kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 污水处理站废气 NH3 0.014 0.0019 / 70% 0.0042 5.7×10-4 0.29 H2S 0.00055 0.00008 / 70% 0.00017 2.4×10-5 0.012 3、废气排放及达标排放情况 （1）有组织废气达标性分析 本评价根据已核算的源强、废气收集效率、废气治理效率核算有组织废气产排情况。项目有组织废气达标性分析详见下表。 表4-6 有组织废气达标性分析 产污 环节 排气 筒编号 污染物名称 产生 量 t/a 排放量t/a 排放参数 执行标准 达标 情况 排放速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 可湿性粉剂生产废气 DA001 颗粒物 0.59 0.118 0.0164 8.20 14.45 10 达标 悬浮剂生产废气 DA002 颗粒物 0.153 0.031 0.0043 4.30 14.45 10 达标 水分散粒剂、颗粒剂生产废气 DA003 颗粒物 0.2 0.040 0.0056 5.60 14.45 10 达标 可溶液剂、乳油生产废气 DA004 颗粒物 0.175 0.035 0.0049 4.90 14.45 10 达标 污水处理厂废气 DA005 氨 0.014 0.0042 5.7×10-4 0.29 1.0 20 达标 硫化氢 0.00055 0.00017 2.4×10-5 0.012 0.1 3 达标 臭气浓度 / / / 200（无量纲） 800（无量纲） 达标 由上表可知，本项目有组织颗粒物排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中表1“发酵尾气及其它农药制造工艺废气”标准要求和山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（10mg/m3，14.45kg/h）。污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准。 （2）无组织废气达标性分析 项目生产车间为洁净车间，车间空气经车间微负压+风道收集过滤循环换风，基本不会产生无组织粉尘。预计厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。污水处理站臭气排放较少，厂界能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准。 综上，项目无组织废气对项目周边大气环境影响较小。 4、非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。项目非正常工况主要为除尘装置失效。对于项目废气治理设备发生故障，主要是企业废气治理设备发生故障导致处理效率降低。本评价要求，建设单位要定期对环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应迅速抢修或更换。 为了避免非正常工况排污，拟采取以下措施： ①加强日常维护管理，防微杜渐，是杜绝事故排放的前提。因此，需注重废气处理装置的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气处理装置的正常运行。 ②一旦发现废气处理装置运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定短时间内不能恢复正常运行的，应立即检修，以避免对环境造成更大的污染影响。 ③加强对日常设备的检修。开车前要将所用生产设备进行认真检查，检查水、电设备及仪表是否达到使用要求，操作人员要熟练掌握本岗位操作规程，充分做好开车前的准备，停车要按每个岗位实际要求按顺序停车。 5、废气处理措施可行性分析 本项目制剂车间废气主要污染物为颗粒物，经各设备自带的旋风除尘+布袋除尘器处理后回用，未被处理的废气经水膜除尘处理后达标排放。污水处理站废气经生物除臭装置处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ862-2017)中表2要求，本项目制剂车间颗粒物采用的旋风+布袋除尘+水膜除尘装置、污水处理站废气采用生物除臭装置技术属于推荐的可行技术。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布和非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤.烟气从布袋除尘器下箱体进烟口进入，经挡板转向灰斗，同时气流速度变慢，烟气中大颗粒粉尘在惯性作用下落入灰斗，细小尘粒随烟气向上进入过滤室，烟气中的粉尘被滤袋拦截，净化后的烟气进入上箱体汇集后由出烟口排出。一般新滤料的除尘效率是不够高的，滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力相差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 当附着在布袋表面粉尘逐渐增多时，布袋阻力变大，当阻力达到设定值时，清灰程序自动启动，清灰过程为自动控制：以清灰间隔时间或滤袋的内外压力差作为清灰的依据，到达人工根据物料情况调整的清灰时间或滤袋的内外压力差达到一定程度时，控制系统就发出信号，将滤袋上方的切换阀门转到与压缩空气接通的位置，同时压缩空气通过脉冲阀定时轮流向各风室自动通入高压空气进行反吹，瞬时完成清灰,将截留在布袋外表面的粉尘抖落到下部的集灰斗内，卸灰阀采用电动双层排灰阀，具有锁气装置。集灰斗内飞灰由排灰装置排出。布袋及集灰斗采用外保温，并且设置热风循环系统，可避免布袋结露。布袋除尘器下部灰斗起到暂时储存飞灰的作用，最终由仓泵将飞灰输送到飞灰仓内。布袋除尘器设置有旁通管道，当设备出现异常情况，入袋温度超过设定温度时，为保证布袋不受损害，布袋进口气动阀门自动关闭，旁通管气动阀门打开，烟气由旁通管道经引风机排出。阀门开启、关闭通过自控系统完成。布袋除尘器为结构简单，维护操作方便，是一种技术成熟的高效除尘器。 本项目废气收集、处理方式示意图见图 4-1。 6、环境影响分析 项目所在区域属于不达标区；本项目周边500m范围内的不存在大气环境保护目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 综上分析，项目采取的废气治理措施可行，正常生产时污染物可稳定达标。项目有组织颗粒物排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中表1“发酵尾气及其它农药制造工艺废气”标准要求和《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准。因此本项目排放废气对环境影响较小。 综上，本项目排放的大气污染物量比较小，加之当地大气扩散条件较好，大气环境有一定的容量，故本项目的建设不会对大气环境质量造成明显影响。因此，大气环境影响可以接受。 7、废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ 862-2017）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。项目废气环境监测计划内容如下： 表4-7 项目投产后废气监测计划表 分类 监测位置 监测项目 监测频次 废气 DA001～DA004排气筒 颗粒物 1次/季度 DA005排气筒 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/年 厂界（上风向1个、下风向3个） 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 1次/半年 非正常情况发生时，随时进行必要的监测 二、水环境影响和保护措施 1、地表水环境影响分析 （1）废水产生情况 项目废水主要包括废气处理系统废水、纯水制备浓水、地面和设备冲洗废水及生活污水。 ①设备及地面清洗废水 根据用水分析可知：设备清洗用水量为2609.28m3/a(8.7m3/d)。排水系数取0.9，则项目设备及地面清洗废水量为2348.35m3/a(7.83m3/d)。排入厂区综合污水站处理。 ②废气处理系统废水 拟建项目废气喷淋吸收塔补水750m3/a(2.5m3/d)，随着吸收塔中吸收液的使用时间的增长，吸收液中所含污染物增多，吸收效率下降。为保证吸收效率，需要定期更换吸收液，喷淋塔为密闭形式，不考虑损失，则喷淋吸收塔废水产生量为750m3/a(2.5m3/d)。 ③生活污水 拟建项目生活用水量为2250m3/a（7.5m3/d），排污系数为0.8，则生活污水产生量为1800m3/a（6m3/d）。 ④纯水制备产生的浓水 根据纯水装置新鲜水用量及制水效率可知，项目纯水设备的浓水产生量为1748.6m3/a(5.83m3/d)。排入厂区综合污水站处理。 （2）废水污染源强核算结果 项目废水产生环节及污染物源强见表4-8。 表4-8 废水产生环节及污染物源强一览表 废水类别 废水量t/a 污染因子（ml/L） 排放去向 CODcr BOD5 NH3-N SS 全盐量 废气处理系统废水 750 10000 5000 100 300 / 厂区综合污水处理站后排入园区污水处理厂 设备及地面冲洗废水 2348.35 500 300 10 600 800 生活污水 1800 300 150 10 300 / 纯水制备浓水 1748.6 60 20 5 30 1500 合计 6646.95 1402.01 716.04 120.6 639.61 677.24 （3）项目污水处理站 根据项目废水产生情况及考虑二期预留，项目综合污水处理站处理能力设计为25m3/h（600m3/d），主体工艺为：预处理单元“芬顿氧化+絮凝沉淀”及生化处理单元“调节池+水解酸化+两级A/O+二沉池”，污水处理站处理能力可满足拟建项目需求。 1、厂区污水处理站工艺流程 （1）预处理单元 ①芬顿氧化池 Fenton试剂是一种强氧化剂，是Fe2+和H2O2的混合物。H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生·OH，其氧化电位达到2.8V，是除元素氟外最强的无机氧化剂，它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时，Fe2+被氧化成Fe3+产生混凝沉淀，去除大量有机物。Fenton试剂具有氧化和混凝两种作用。 ②絮凝沉淀池 芬顿氧化处理之后的废水投加碱将pH调节至中性，然后进入絮凝沉淀池。向废水中投加絮凝剂，与污水中的悬浮物、胶体等发生反应形成絮体，利用重力分离的原理，絮体沉淀到池底的污泥斗，水质得到净化。 （2）生化处理单元 ①调节池 高低浓废水池的废水污染物浓度偏差很大，为防止水质波动对生化系统造成冲击，在综合废水池中配水并充分混合，达到生化池进水条件后，恒流量泵提升进入水解酸化池；为保证混合均匀，池内设穿孔曝气系统进行搅拌；混合均匀的废水泵提升至水解酸化池。 ②水解酸化池 水解酸化是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础； (3)好氧处理部分 ①A/O生化池 A/O生化池是一种前置反硝化缺氧/好氧生物脱氮工艺，是目前在国内各种废水处理工程中应用较多的一种稳妥成熟工艺。A/O工艺的主要特征是：将反硝化脱氮池(A池)设置在脱碳硝化池(O池)之前，以直接利用进水中的有机碳源作为电子供体在无氧或缺氧的环境下以O池回流来的硝态氮作为电子受体进而将其还原为无害的氮气。A/O工艺通过O池硝态混合液向A池的大量回流而使其硝态氮在A池中进行反硝化脱氮。其反应原理如下： 硝化过程：硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐氮的过程。它包括两个基本反应步骤： 由亚硝酸菌参与的将NH4+-N转化为亚硝酸盐(NO2--N)反应；由硝酸菌参与的将NH2－-N转化为硝酸盐(NH3-N)的反应。其中亚硝酸菌有亚硝酸单胞菌属、硝酸螺菌属和硝酸球菌属等。亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌，他们利用CO2、CO32－和HCO3－等作为碳源，通过与NH3/NH4+或NO2的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需在好氧条件下进行，并以氧作为电子受体。其反应方程可用下式表示： NH4++O2+HCO3－→NO2－+H2O+H2CO3+(240—350kJ/mol) NO2－+NH4++HCO3－+O2→NO2－+H2O+(65—90kJ/mol) NO2－+O2+HCO3－→NO3－+H2O+H2CO3+(305—445kJ/mol) 在将NH4+-N转化为NO2－-N和NH3－-N的反应过程中，亚硝化菌和硝化菌同时利用其氧化过程中产生的能量，进行下列同化代谢过程： CO2+NH4+→NO2－+C5H7NO2(亚硝化菌)+H2O+H+ CO2+NH4++NO2－+H2O→NO3－+C5H7NO2(亚硝化菌)+H+ 反硝化过程：反硝化反应是将硝化过程中产生的硝酸盐和亚硝酸盐还原成N2的过程。反硝化菌(包括假单胞菌属、反硝化杆菌属、螺旋菌属和无色杆属等)是一类化能异养兼性微生物、在有分子态氧存在时，它们以有机物为底物对其进行氧化分解，并以氧作为最终电子受体，而在缺氧(DO=0.2～0.5mg/L)条件下，则利用各种有机基质作为碳源和电子供体，以NO2－-N和NH3－-N作为电子受体而进行缺氧呼吸，通过异化和同化作用完成反硝化脱氮过程。反硝化异化(还原)过程中，反硝化菌将NO3－-N还原为N2的过程经历了一序列连续的4步反应过程。在同化(合成)过程中，反硝化菌将NO3－-N还原为NH4+-N供新细胞合成之用。 反硝化过程中，反硝化菌需要有机碳源(如甲醇)作为电子供体，用NO3－-N中的氧进行缺氧呼吸。其反应过程可表示如下： NO3－+CH3OH+H2CO3+N2→H2O+HCO3－+C5H7NO2 NO2－+CH3OH+H2CO3N2→H2O+HCO3－+C5H7NO2 A/O工艺对溶解氧的要求同样比较严格。由于反硝化菌多为兼性异养细菌，在有氧的环境下，利用氧气作为电子受体分解水中碳源有机物。在无氧条件下才利用硝态氮作为电子受体，并将其还原为氮气。因此在缺氧池中，严格控制溶解氧小于0.5mg/L。而好氧段的硝化细菌是化能自养菌，而且该细菌增长速率较低、时代间隔较长，为了达到良好的硝化效果，必须保证好氧段有足够的溶解氧，并且有足够的空间供硝化细菌生长繁衍，好氧池的溶解氧不得低于2mg/L。 与传统的生物脱氮工艺相比，A/O生物脱氮工艺主要特点如下： 流程简单，构筑物少，大大节省了基建费用；好氧池设在缺氧池之后，可使反硝化残留的有机物得到进一步去除，提高出水水质；缺氧池在好氧池之前，一方面由于反硝化消耗了一部分碳源有机物，可减轻好氧池的有机负荷，另一方面，也可起到生物选择器的作用，有利于控制污泥膨胀；同时，反硝化过程产生的碱度也可以补偿部分硝化过程对碱度的消耗；该工艺在低污泥负荷、长泥龄条件下运行，因此系统剩余污泥量少，有一定稳定性。 A池的主要功能在缺氧的条件下将NO3－-N还原为N2，A生化池设有低速推流机以防止污泥沉降。缺氧段溶解氧浓度控制在0.2～0.5mg/L，通过低速推流机混合均匀。 O生化池的主要作用是将大部分有机污染物在好氧菌作用下分解为CO2和H2O，并将NH3－N氧化为NO3－-N。两组A/O生化池并联运行。好氧段的混合液悬浮固体浓度设计为2500～4000mg/L，溶解氧浓度设计为2～4mg/L。 ②二沉池 采用竖流式沉淀池；A/O出水重力流入二沉池，利用重力沉降的原理进行固液分离，污泥沉淀到池底，泵提升部分污泥回流至A池以补充生化池内的活性污泥，防止污泥流失。剩余污泥排至污泥浓缩池进行处理。污泥回流比为50%～100%。 (4)污泥处理部分 水解酸化池产生的污泥自流至污泥池，然后泵送至污泥浓缩池；絮凝沉淀池产生的污泥，直接泵送至污泥浓缩池；二沉池产生的污泥，泵提升部分回流至好氧池，以补充其污泥浓度，剩余污泥泵送至污泥浓缩池；污泥浓缩池的污泥通过重力浓缩，污泥的含水率可由99.5%降至97～98％，污泥的体积将减少五分之四，浓缩后的污泥通过叠螺脱水机进行脱水，脱水后的泥饼含水率在80%以下，再经低温干化，呈固体状，可以装车外运，交予有相关资质的单位进行处理。污泥浓缩池的上清液及脱水滤液回流至调节池进行再次处理，不会造成二次污染。 厂区污水处理站工艺流程图见下图所示。 图4-2 厂区污水处理厂处理工艺图 项目厂区污水处理站设计进出水水质见下表。 表4-9 污水处理站设计进出水水质一览表 项目 pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮（mg/L） 全盐量（mg/L） 氨氮（mg/L） SS（mg/L） 总磷（mg/L） 设计进水水质 6～9 3000 1000 300 1500 200 1000 10 设计出水水质 6～9 200 30 30 1500 20 150 2 排放入园区污水处理厂执行标准 6～9 ≤500 ≤350 ≤70 ≤1600 ≤45 ≤400 ≤8 表4-10 厂区污水处理站各处理工段去除效率及处理效果 各分类废水及处理工艺 项目 水量(m3/d) pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮（mg/L） 全盐量（mg/L） 氨氮（mg/L） SS（mg/L） 总磷（mg/L） 预处理水池水量及水质 废水量及水质 22.16 6~9 1402.01 716.04 / 677.24 120.6 677.24 / 预处理单元 （芬顿氧化+絮凝沉淀） 进水量及水质 22.16 6~9 3000 1000 300 1500 200 1000 10 去除率(%) / / 50% 60% 50% / 40% 60% 46% 出水量及水质 22.16 6~9 1500 400 150 1500 120 400 5.4 调节池 废水量及水质 22.16 6~9 1500 400 150 1500 120 400 5.4 厌氧处理 （水解酸化） 进水量及水质 22.16 6~9 1500 400 150 1500 120 400 5.4 去除率(%) / / 51.1% 67% 50% / 45% 20% 20% 出水量及水质 22.16 6~9 733.3 132 75 1500 68 320 4.33 好氧处理（A/O生化池+二沉池） 进水量及水质 22.16 6~9 733.3 132 75 1500 68 320 4.33 去除率(%) / / 70% 75% 56% 0 40% 37.5% 40% 出水量及水质 22.16 6~9 220 33 33 1500 21 200 2.6 深度处理 （絮凝沉淀池） 进水量及水质 22.16 6~9 220 33 33 1500 21 200 2.6 去除率(%) / / 10% 10% 10% 0% 5% 25% 30% 出水量及水质 22.16 6~9 200 30 30 1500 20 150 2 监控池出水量及水质 / 6~9 200 30 30 1500 20 150 2 排放入园区污水处理厂执行标准 / 6~9 ≤500 ≤350 ≤70 ≤1600 ≤45 ≤400 ≤8 （4）地表水环境影响分析 项目污水经厂区污水处理站处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理，最终排入乐成河。 污水处理厂接纳本项目废水的可行性： 园区污水处理厂总设计处理能力为1.5万m3/d，一期设计规模为0.5万m3/d， 位于园区内金硕药业西邻，处理后出水排入成武县污水处理厂。成武县污水处理厂位于乐成河南岸，东环路西侧，目前处理量约为3.8万m3/d。 成武县化工园区污水处理厂选用“混凝沉淀池+Fenton预处理系统+水解酸化池+AO 池”工艺。化工园区的污水经管网收集排至化工园区污水处理工程中，首先进入格栅渠去除来水中的漂浮物，栅渣外运处理。格栅出水经泵提升至调节池，在调节池中均衡水质水量，出水提升至混合反应池，通过在混合反应池中投加混凝剂，经过充分反应后，在混凝沉淀池在将污水中的悬浮物和胶体颗粒物出去，随后进入Fenton预处理系统内，降解污水毒性，将难生化降解的有机物转化为可生物降解的短链有机物，再通过水解酸化池将其转化为易生物降解的有机物，水解酸化池出水进入A/O池，完成部分有机污染物、NH3-N、TN的去除，A/O池出水进入二沉池实现泥水分离，二沉池出水经计量后最终排至成武县污水处理厂。Fenton预处理系统和二沉池的污泥经泵输送至污泥贮池2，经机械浓缩后送至板框压滤机脱水至含水率60%以下，泥饼外运处置。混凝沉淀池也预处理沉淀池的污泥需对其进行鉴别，若为危险废弃物，则需单独处理后交由有资质的单位处置。鉴别结果出来前，需将其作为危废处置，经泵输送至污泥贮池1，经机械浓缩后送至隔膜板框压滤脱水至含水率 60%以下，由危废运输车运走，交由有资质单位处置。成武县化工园区污水处理厂污水处理工艺如下图。 图4-3 园区污水处理厂处理工艺图 成武县污水处理厂采用3段厌氧-缺氧-好氧的卡鲁塞尔氧化沟二级生物处理工艺进行处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 及其修改单一级 A 标准后排入乐成河。成武县污水处理厂位于乐成河南岸，东环路西侧，是成武县政府以BOT方式进行招标运作的，总投资4519.93万元，设计处理规模为4.0万m3/d。 本次环评收集了污水处理厂2022年1月~2022年12月连续1年的出水水质在线监测数据，详细数据见下表。 表4-11 成武县污水处理厂出水水质在线监测数据一览表 监测时间 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） 2022年1月 14.6 0.7 0.15 8.7 2022年2月 15.34 1.17 0.1 9.57 2022年3月 25.34 0.6 0.18 10.06 2022年4月 24.45 0.65 0.17 10.85 2022年5月 27.92 0.53 0.17 10.4 2022年6月 26.32 0.56 0.18 9.37 2022年7月 21.2 0.47 0.2 10.6 2022年8月 22.48 0.34 0.21 8.68 2022年9月 27.3 0.72 0.27 10.36 2022年10月 28.5 0.7 0.25 11.2 2022年11月 22.4 0.68 0.17 12.1 2022年12月 28.6 0.84 0.25 11.4 监测值范围 4.7~38.3 0.01~1.23 0.1~0.2 1.28~12.7 排放标准 50 5 0.5 15 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，成武县污水处理厂目前运行效果良好，出水COD、氨氮等月平均值均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 本项目在园区污水处理厂的服务范围内，项目所在地污水管网已敷设完善，污水处理厂可以接纳本项目产生的废水。本项目新增废水排放量22.16m3/d，园区污水处理厂能够接纳本项目废水，本项目废水排放量不会对污水处理厂造成水量冲击。 经园区污水处理厂、成武县污水处理厂处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准和《关于进一步加严全市污水处理厂、涉水工业企业排放标准的通知》（菏水综治办发[2018]8 号）要求后，尾水排入乐成河。对周围地表水环境的影响可控制在接受的范围内。 项目废水污染物产排情况汇总见下表。 表4-12 废水污染物产排情况汇总 污染物 产生量t/a 排入园区污水处理厂的量t/a 排入外环境的量t/a 水量 6646.95 6646.95 6646.95 COD 9.32 3.32 0.2 NH3-N 0.8 0.3 0.0066 2、地下水环境影响分析 项目应对各装置及其所经过的管道和贮存的储罐要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，对生产区和仓储区要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。 因此项目在做好各项环保措施的情况下，对周围地表、地下水环境不会产生明显影响。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源 本项目运营期噪声主要来源于生产车间各种离心机、泵以及风机等生产设备噪声，根据类比分析，噪声声级值约80~90dB（A），其防护措施主要通过采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施来削减设备噪声，采用上述措施可以将噪声的等级降低15～30dB。主要噪声源情况见下表。 表4-10 项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声级功率/(dB(A)) 声压级/dB(A) 建筑物外距离 可湿性粉剂生产车间 混合机 / -21 196 48 85 75 15 60 1 泵类 50FSB-25 -11 193 48 90 80 15 65 1 风机 Q=1100-2500m3 14 196 48 85 75 15 60 1 悬浮剂生产车间 混合釜 / -24 148 48 85 75 15 60 1 泵类 / -12 140 48 90 80 15 65 1 砂磨机 / 12 139 48 85 75 15 60 1 水分散剂生产车间 混合机 / -24 106 48 85 75 15 60 1 制粒机 / -12 103 48 85 75 15 60 1 泵类 / 12 107 48 90 80 15 65 1 可溶液剂生产车间 混合釜 / -24 67 48 85 75 15 60 1 泵类 / -12 61 48 90 80 15 65 1 风机 / 12 63 48 85 75 15 60 1 表4-11 项目主要噪声源噪声级及控噪措施(室外源强) 序号 建筑物名称 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声级功率/(dB(A)) 1 污水处理站 泵类 / -112 -190 48 90 减震、消声 昼间、夜间 2、降噪措施 为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值内，企业拟采取以下噪音防治措施： ①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局； ②选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ③生产设备都将设置于生产车间内，利用墙体、门窗、距离衰减等降噪； ④合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂房内部中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ⑤在厂房边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强。 本项目所采取的上述噪声及振动消减措施均为目前企业常用处理措施，其减振和降噪效果已得到验证，其处理措施在经济和技术上都是合理可行的。 3、噪声预测 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。模式如下： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级，室内声源等效为室外声源图例见下图。 1、噪声户外传播衰减的计算 A 声级的计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中：Lp（r）----距声源r 处的A 声级，dB； Lp（r0）--参考位置ro 处的A 声级，dB； AdiV-------声波几何发散引起的A 声级衰减量，dB； Abar-------遮挡物引起的A 声级衰减量，dB； Aatm-------空气吸收引起的A 声级衰减量，dB； Agy-------地面效应衰减量，dB； Amisc-------其他多方面效应，dB； 根据现场调查，项目所在地地势较为平坦，周边绿化主要低矮乔木为主，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。 2、室外点声源的几何发散衰减 假定声源位于地面时的声场为半自由声场，则： 3、预测点总声级叠加计算 各声源在受声敏感点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L——受声点的总声压级，dB(A)； L0——受声点背景噪声值，dB(A)； Lpi——各个声源在受声点的声压级，dB(A)； n——声源个数。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 根据平面布置情况，本项目各噪声源到厂界的距离及噪声预测值见下表。 表4-12 项目各厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测方位 空间相对位置/m 噪声源距厂界最近距离（m） 时段 贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 达标情况 X Y Z 东厂界 156 0 48 80 昼间 43.1 65 达标 156 0 48 夜间 43.1 55 达标 南厂界 0 248 48 25 昼间 46.5 65 达标 0 248 48 夜间 46.5 55 达标 西厂界 -156 0 48 24 昼间 46.9 65 达标 -156 0 48 夜间 46.9 55 达标 北厂界 0 -248 48 18 昼间 47.1 65 达标 0 -248 48 夜间 47.1 55 达标 4、声环境影响评价 由预测结果可知，通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，厂界噪声及敏感点能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，能够实现达标排放。项目运营对周围环境噪声影响较小。 综上可知，经以上措施处理后，该项目的建设对周围环境产生的噪声影响不大。 5、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下： 表4-13 噪声监测计划表 项目 监测制度 噪声 监测项目 等效连续A声级 监测布点 厂界四周外1m 监测周期与频率 每季度昼间监测1次 四、固废环境影响和保护措施 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废包装材料、废反渗透膜、抽滤滤渣、污水处理站污泥以及职工日常产生的生活垃圾。 1、固体废物产生情况 （1）一般固废 ①废外包装材料：根据建设单位提供资料，原料使用袋装，生产过程中会产生废原料包装物，外包装材料产生量约1.2t/a，定期外售物资回收部门。 ②废反渗透膜：项目纯水制备过程采用反渗透工艺，定期更换反渗透膜，产生一定的废反渗透膜，产生量约为1.0t/a。属于一般固体废物，定期更换后，厂家回收。 （2）危险废物 ①废内包装袋：根据建设单位提供资料，外购的原料在拆包过程中产生废内包装材料，主要成分为塑料膜、纸，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW49类危废，代码900-041-49，集中收集后委托有资质单位处理。 ②抽滤滤渣：项目可溶液剂、乳油生产过程会产生滤渣，根据物料平衡，产生量为0.66t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW04类危废，代码263-008-04，集中收集后委托有资质单位处理。 ③污泥 厂区污水处理站处理废水过程产生污泥，污水处理站污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册-第一分册 污水处理污泥产生系数》，工业污水处理设施污泥产生量核算公式为： 式中，S——含水率80%的污泥产生量，吨/年； Q——为废水处理量，万吨/年； C——为絮凝剂使用量，吨/年； K3——化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量； K4——物化和生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量。 经查产排污系数手册表，K3为4.53、K4为16.7，根据设计资料，拟建项目废水处理站絮凝剂使用量(絮凝剂为PAC和PAM)用量为0.2t/a(0.67kg/d)，可计算本项目污水处理站污泥产生量为11.93t/a(80%含水率时)。类比同类企业吨废水物化污泥：生化污泥产生比例约为3：2，得到项目物化污泥产生量为7.16t/a(80%含水率时)，污泥采用板框压滤脱水，脱水后含水率约为60%，则物化污泥产生量为3.58t/a(60%含水率时)；生化污泥产生量为4.77t/a(80%含水率时)，污泥采用板框压滤脱水，脱水后含水率约为60%，则生化污泥产生量为2.385t/a(60%含水率时)。 综上可知：拟建项目污水站污泥总产生量为5.965t/a。属于危险废物，代码263-011-04，采用双层防渗吨袋装后暂存于厂内危废暂存间，委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员150人，年工作日300天，根据《社会区域类环境影响评价》 （中国环境科学出版社），我国目前城市人均办公垃圾为0.5～1.0kg/（人·d），本项目采用 0.5kg/（人·d）计算，则项目产生的生活垃圾量为22.5t/a，生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。 本项目固废产生及处置情况见表4-14，危险废物产生及处置情况见表4-15。 表4-14 项目固废产生情况一览表 序号 名称 属性 产生环节 形态 废物类别 废物代码 产生量 利用处置方式 和去向 1 生活垃圾 生活 垃圾 员工生活 固态 99 900-999-99 22.5t/a 由环卫部门统一清运处理 2 废外包装材料 一般固废 生产 固态 99 263-001-99 1.2t/a 外售综合利用 3 废反渗透膜 一般固废 纯水制备 固态 / / 1.0t/a 厂家回收 4 废内包装袋 危险 废物 生产 固态 HW49 900-041-49 0.5t/a 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置 5 抽滤滤渣 生产 固态 HW04 263-008-04 0.66t/a 6 污泥 污水处理站 固态 HW04 263-011-04 5.965t/a 表4-15 危险废物产生及处置 序号 危险废物名称 危险废 物类别 危险废物 代码 产生量 形态 产废 周期 危险 特性 贮存方式 利用处 置方式 和去向 利用量/ 处置量 1 废内包装袋 HW49 900-041-49 0.5t/a 固态 1年 T/In 袋装 定期交有资质单位处置 0/0.5t 2 抽滤滤渣 HW04 263-008-04 0.66t/a 固态 1年 T/In 袋装 0/0.66t 3 污泥 HW04 263-011-04 5.965t/a 固态 1年 T/In 袋装 0/5.965t 备注：T表示毒性，I表示腐蚀性，ln表示感染性。 2、环境管理要求 （1）一般固体废物处理处置要求 本项目一般固废堆场需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 （2）危废的贮存 危废间要求：考虑到二期项目预留，项目新建危废暂存间1座，占地面积360m2，用于贮存厂内产生的所有危险废物。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关标准要求进行建设，地面采用复合土工膜防渗技术(100mm厚的中细砂支撑层+土工膜+水泥钢筋混凝土)，再加两层SBS复合胎，且做到了防雨和防晒，危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装密闭储存或双层防渗袋装储存。危废暂存间内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过1年。 日常管理要求：危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》 的规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 ③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ④必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤做好危险废物台账管理，台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、 出库日期、接受单位名称等。 ⑥危废间实行“双人双锁”制度。 ⑦危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-16 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 建筑面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废内包装袋 HW49 900-041-49 厂区西南角，污水处理站北侧 360m2 袋装 50t 1年 抽滤滤渣 HW04 263-008-04 袋装 1年 污泥 HW04 263-011-04 袋装 1年 本项目危险废物经内部收集转运至暂存仓库时以及危险废物经暂存仓库转移出来运输至危废处置单位进行处置时，由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。 综上所述，本项目产生的一般工业固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关标准要求。项目产生的固体废物均综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、 污染源、污染物类型、污染途径分析 本项目地下水、土壤污染源主要为污水处理站、事故水池、危废暂存间等。项目地下水、土壤污染源、污染情形、污染物类型及污染途径见下表。 表4-17 项目地下水、土壤污染源、污染情形、污染物类型及污染途径 序号 污染源 污染情形 污染物类型 污染途径 1 事故水池、事故废水输送管道、污水处理站 渗漏、泄漏溢出 有机污染物 下渗、地面漫流 2 化粪池 渗漏、泄漏溢出 有机污染物 下渗、地面漫流 3 危废暂存间 泄漏、跑冒滴漏 有机污染物 下渗、地面漫流 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）和生态环境部发布的《地下水污染源防渗技术指南试行》（2020.02.20实施），将地下水、土壤污染防渗分区分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，并采取不同的防渗基础要求。为确保其可靠性和有效性，简单防渗区采取一般地面硬化；一般防渗区设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，重点防渗区设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。项目涉及对土壤产生影响的主要单元为污水处理站、危废间、事故水池。项目污水处理站、危废间、事故水池均按照重点防渗区标准进行防渗处理，因此不会造成污染物渗入土壤内，项目对周围土壤环境影响较小。本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的地区，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，生产车间、仓库划定为一般防渗区；危废暂存间、污水处理站、危废间为重点防渗区。 表4-18 项目防渗措施一览表 污染防渗分区 工程内容 效果 简单防渗区 厂区道路 地面硬化 一般防渗区 制剂生产车间、仓库、一般固废间 不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层进行防渗 重点防渗区 危废暂存库、污水处理站、污水收集管道、事故水池 防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 3、跟踪监测计划 由于地下水、土壤污染具备隐蔽性，短时间内不容易被发现。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），制定项目地下水、土壤跟踪监测计划，详见下表。 表4-18 项目地下水、土壤跟踪监测计划一览表 项目类别 监测点位 监测因子 监测频次 土壤 跟踪监测 污水处理站附近 pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中所列45项 每年监测一次 地下水跟踪监测 在项目区内（地下水流向的下游）设置监测井1处，监测层位为浅层地下水 pH、色度、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、锰、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、镍、铍、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、石油类等 每年监测一次 六、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）一般原则，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险潜势及评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：① 1≤Q＜10；② 10≤Q＜100；③ Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及其推荐的《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》(GB 30000.18-2013)，拟建项目生产过程中涉及到的风险物质主要为白油。项目危险物质数量与临界量的比值见下表。 表4-19 重大风险源识别 序号 名称 储存量（t） 危险化学品临界量（t） qn/Qn 1 白油 50 2500 0.02 合计 0.02 因此本项目危险物质数量与其临界量比值Q=0.02<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中评价工作等级的划分依据，具体见下表。 表4-20 评价工作等级的划分依据 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评级工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上表可知，本项目风险等级为简单分析。 2、环境敏感目标调查 本项目周边500米范围内不存在环境敏感目标。 3、环境风险识别 本项目环境风险类型为危险物质的泄漏，原料泄漏排入外环境会污染地表水、地下水、土壤，危害人体健康；项目废气收集处理系统泄露、故障，产生的不达标废气会污染车间及周围大气环境。危险物质向环境转移的途径及影响方式如下： 1）大气环境 本项目原料、产品和危险废物等在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，有毒有害物质扩散到环境空气中，造成周围大气环境污染，引发周围居民中毒、窒息。 项目废气收集或处理装置非正常运转，导致含有有毒有害物质的废气超标排放，造成周围大气环境污染，影响周围居民身心健康。 2）地表水环境 项目原料、产品和危险废物等在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，经过地表径流、雨水管道的方式进入附近地表水体，造成水质变差，危害水生生物。 3）地下水环境 项目原料、产品和危险废物等在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，通过下渗方式进入地下水，对区域地下水造成污染。 4、环境风险分析 （1）环保设施系统故障影响分析 废气处理系统出现处理效率降低导致废气超标排放， 或环保设备失效废气未经处理直接排放等情况，将对周边环境产生明显影响。 污水处理站、污水管线泄露污染地下水及土壤。 （2）原料、产品等泄漏影响分析 项目设备、输送管道老化或受撞击损坏导致物料泄漏；生产过程操作不规范导致的物料泄漏事故，造成环境污染。设备带病运行或检修不及时质量不过关出现泄漏。物料泄漏造成环境污染。遇明火、电线短路等引起火灾。火灾事故造成环境污染。 （3）危废库泄漏影响分析 项目危险废物主要为滤渣、污泥和废内包装袋，若在储存、转运等过程中发生泄漏会造成环境污染，危害人体健康。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）原料泄漏风险防范措施 ①定期检查生产设备、管道是否有泄漏，若发生泄漏，应立即转移。对设备定期巡检维护，对设备损坏、腐蚀问题及时进行维修更换。 ②项目设置污水处理站，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险设立三级防控体系：一级防控措施：在个生产分区（生产区、原料区、成品区）分别设置围堰，将污染物控制在生产车间装置区、储存区；二级防控将污染物控制在事故水池，厂区设置一座840m3事故水池；三级防控将污染物控制在厂区内，在总排口处设置切断阀，防止污染物进入地表水体。如若出现事故扩大化，即发生泄漏事故并进入厂区周围地表水体的情况下，须及时启动应急预案，并通知园区启动园区突发环境事件应急预案，及时将事故废水封堵在园区内。 事故水池的设计有效容积V应满足以下公式并留有余地，以防范一些不可预见情况。参考中国石化建标[2006]43号《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故水池容积计算公式如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个物料储存区或一套装置的物料量，m3。根据项目特征，发生泄漏事故时不可能所有的包装桶或槽同时发生事故，本评价以装置区最大槽计算），V1=0.2m3； V2—为发生事故车间的消防水量，m3。根据《精细化工企业工程设计防火规范》(GB51283-2020)“表 9.3.8 厂房、仓库、辅助用房及独立设置的办公楼、浴室、餐厅等配套用房的室外消火栓、室内消火栓设计流量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定”，根据第3.3.2条及第3.5.2条规定：消防用水量最大为生产车间，室外消防水量为25L/s、室内消防水量为20L/s；根据第3.6-2条规定：火灾延续时间取3h。所以计算得一次消防用水量为V2=486m³。V2取值为486m3。 V3—为发生事故时可以传输到其它储存或处理设施的物料量，m3。生产区、原料区及成品区均设置围堰，但围堰容积较小，储存废液量有限，因此不作考虑。故V3=0m3； V4—为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产水量，m3。事故发生时，装置区事故水直接进入厂区事故废水三级防控体系，无可暂存事故废水的设施，本评价V4=0m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3， 厂区前 15 分钟初期雨水收集后需要进入事故水池。初期雨水产生量按下式计算： V＝q·w·F·t 式中：V——初期雨水量(m3)； q——最大暴雨强度[L/(s·hm2)]； w——径流系数，取0.8； F——汇水面积(hm2)，取3.5hm2； t——收集时间，取15min； 山东省菏泽市暴雨强度公式为： 式中：t——降雨历时（min），取20min； P——设计重现期（a），取3a； 经计算，本项目初期雨水量约为332m3。V5=332m3。 经计算事故水池容积V总=：0.2m3+486m3-0m3+332m3=818.02m3。 因此，本评价建议企业建设一座容积不小于840m3的事故应急池。 （2）火灾风险防范措施 ①根据各原料及危险废物的物化性质，按有关规范分类储存。 ②设专人负责各类原料的安全贮存，厂区内转移以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 ③制定严格操作规程，对生产车间操作人员进行必要安全培训后方可进行生产。 ④生产车间、原材料区和危废暂存间附近严禁存放易燃、可燃物品，严禁明火。应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌，禁止任何人携带火种进入风险物质存放区。 ⑤配置一定数量、不同规格的移动式灭火器。 ⑥每个月由公司组织一次设备完好性检查，发现输送管道外表有破损迹象及时进行维修；根据各种输送管线的使用寿命，到时强制更换。 废气处理系统故障风险防范措施 本项目采用的具体防范及应急处理措施如下： ①设备、管道设计应留有较大的安全系数，关键设备均应考虑备用，并达到安全目的，以防发生事故的发生。 ②公司应建设科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ③加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解所有的防范措施和环境影响等。 ④加强设备、管线、除尘器等密封检查与维护，发现问题及时解决。 6、风险应急预案 对于重大的风险制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容包括应急组织、应急设施、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应激状态终止、事故后果评价、应急报告等。根据导则的要求，该项目制定的相关环境保护应急预案内容摘要见下表。 表4-21 突发事故应急预案纲要一览表 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 2 危险源概况 评述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 生产区，仓储区 4 应急组织 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏 散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散贮存区：（3）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材（4）防止原辅材料外溢、扩散 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄 漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 10 应急剂量控制、撤离 组织计划、医疗救护 与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除 事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，本项目运行期间在严格执行安全生产规程、加强安全管理，采取以上事故风险防范措施和应急预案情况下，《建设项目环境风险评价技术导则》中提出的“突发性事件或事故”的发生是可防可控的。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、监测计划 针对本项目废气、噪声，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ862-2017)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考下表。 表4-22 项目运营期自行监测项目一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 有组织 废气排放口/DA001～DA004 颗粒物 1次/季度 颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（10mg/m3，14.45kg/h） 污水处理站废气排放口/DA005 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/年 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准 无组织 上风向1个、下风向3个 颗粒物氨、硫化氢、臭气浓度 1次/半年 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准 废水 污水处理站总排口DW001 pH、COD、氨氮、流量、 1次/月 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准及园区污水处理厂接管要求 悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、 1次/季度 噪声 厂界四周外1m处 等效声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固废 一般工业固废和危险废物 统计产生量、处理方式、去向 一般固废：每季度统计一次；危废：产生时统计 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 土壤 污水处理站附近 pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中所列45项 五年监测一次 / 地下水 在项目区内（地下水流向的下游）设置监测井1处，监测层位为浅层地下水 pH、色度、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、锰、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、镍、铍、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、石油类等 每年监测一次 / 3、排污许可分析 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11 月 11日）和《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号， 2016年12月23日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11号，2019年12月20日），本项目为“二十一、化学原料和化学制品制造业26：47.农药制造263 化学农药制造2631（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，属于简化管理的行业，因此建设单位需要在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可证。 4、环保竣工验收 建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环 评[2017]4 号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设单位应根据环评文件及审批意见， 进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 制剂车间粉尘废气DA001～DA004 | 颗粒物 | 经各自车间“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理后通过25m高排气筒排放 | 排放浓度执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（10mg/m3，14.45kg/h） |
|  | 污水处理站废气DA005 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭处理后通过25m高排气筒排放 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准 |
| 地表水环境 | 综合污水排放口DW001（生活污水、废气处理系统废水、设备及地面冲洗废水、纯水制备浓水） | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经厂区污水处理站处理后排入成武县化工园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后排入成武县污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准和污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 泵、风机等 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备、安装减震装置、车间合理布局等降噪措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 建设项目产生的废外包装材料外售物资回收部门，废反渗透膜由厂家回收；废内包装材料、滤渣、污泥等暂存危废间后委托有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将地下水、土壤污染防渗分区分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，并采取不同的防渗基础要求。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | ①定期检查配置罐、管道是否有泄漏，若发生泄漏，应立即转移。对设备定期巡检维护，对设备损坏、腐蚀问题及时进行维修更换。 ②项目在生产过程中有涉及液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险设立三级防控体系：一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区、储存区；二级防控将污染物控制在事故水池；三级防控将污染物控制在厂区内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。 |
| 其他环境 管理要求 | ①污染防治设施须与主体工程实现“三同时”，试运行后，建设单位应对项目配套建设的环境保护设施进行自主竣工验收。 ②根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第11号，2019年12月20日），本项目属于简化管理的行业。 ③排污口标志牌应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1 -1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规范化设置，根据《固定污染源废气低浓度排放监测技术规范》（DB37-T-2706-2015）规范采样平台、采样口和爬梯。 |

# 六、结论

菏泽遍净生物科技有限公司年产25000吨精细农化产品项目（一期）属于允许建设项目，符合当前国家产业政策；项目位于菏泽市成武县化工园区，土地的使用性质为工业用地，符合当地土地利用规划，项目选址合理。项目满足“三线一单”及相关环保政策要求，在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本环评提出的措施，污染源在采取各项治理措施后，废气、废水、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。从环保角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.224 | / | 0.224 | +0.224 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 6649.95 | / | 6649.95 | +6649.95 |
|  | COD | / | / | / | 3.32 | / | 3.32 | +3.32 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 22.5 | / | 22.5 | +22.5 |
|  | 废外包装袋 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物 | 废内包装袋 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 滤渣 |  |  |  | 0.66 |  | 0.66 | +0.66 |
|  | 污泥 | / | / | / | 5.965 | / | 5.965 | +5.965 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

纯水制备

工艺用水

浓水

设备及地面冲洗水

废气处理用水

生活用水

绿化用水

损耗260.93

11525.28

4996

3247.4

1748.6

2609.28

2348.35

2250

750

损耗450

1800

750

920

920

蒸发损耗

蒸发损耗或进入产品

1748.6

厂区污水处理站

园区污水处理厂

乐成河

6646.95

6646.95

图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

G1

G2

水分散粒剂造粒废气G3-2

水分散粒剂生产废气G3-1

颗粒剂干燥废气G4-2

颗粒剂生产废气G4-1

可溶液剂、乳油滤渣S

可溶液剂、乳油生产废气G5

25m高排气筒DA001排放

可湿性粉剂生产废气

旋风+布袋除尘+水膜除尘装置

25m高排气筒DA002排放

悬浮剂生产废气

旋风+布袋除尘+水膜除尘装置

25m高排气筒DA003排放

水分散剂、颗粒剂生产废气

旋风+布袋除尘+水膜除尘装置

25m高排气筒DA004排放

可溶液剂、乳油生产废气

旋风+布袋除尘+水膜除尘装置

25m高排气筒DA005排放

污水处理站废气

生物除臭装置

图4-1 废气收集、处理方式示意图

综合污水